## Slide 1
Wohngebäude modernisieren und Energie sparen
Mainz, 07.07.2015, …….., Honorarenergieberater der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

## Slide 2
Wer wissen will, wie viel Energie und Kosten er einsparen kann…
…der muss als erstes wissen wie viel er aktuell verbraucht und was er dafür zahlt.
Wer weiß das?

## Slide 3: Altbau
Verbrauch
l/100km 21.0 l
Verbrauch
l/m2a 21.0 l
Quelle: Dipl. Ing. Martin Ploß
Verbrauch
l/100km 10.5 l
Verbrauch
l/100km 1.5 l
Verbrauch
l/m2a 10.5 l
Verbrauch 1.5 l
l/m2a
Technisches Einsparpotenzial
Notes: 3
Erstellt: Krapmeier, 07.09.2005
Geändert:
Kommentar:

## Slide 4: Der Energiekennwert
Bestehendes Gebäude
150 m2 Wohn- und Nutzfläche
Ölheizung mit zentraler Warmwasserbereitung
Jahresheizölverbrauch: 2850 Liter
1 Liter Heizöl = 10 kWh
Energiekennwert:
28.500 kWh / 150 m2 =
190 kWh/m2 im Jahr
Ist das jetzt viel oder wenig?
Bewertungskriterium für Gebäude

## Slide 5: Gebäudestandards
Ein- und Zweifamilienhäuser
Wie viel ist genug?
Endenergiekennwerte im Vergleich

## Slide 6: Energiekosten
Beispiel Einfamilienhaus mit 150 m2
Heizölverbrauch 2.850 Liter für Heizung und Warmwasser Kosten: 65 Ct/L 1853,- €
Stromverbrauch 4.000 kWh Kosten: 28 Ct/kWh + 100,- € GP 1.220,- €
Energiekosten pro Jahr: 3.073,- €
Über 20 Jahre mindestens: 61.460,- €
Und was kostet das konkret im Jahr?

## Slide 7: Energiekosten
Beispiel Einfamilienhaus mit 150 m2
Erdgasverbrauch 30.000 kWh für Heizung und Warmwasser Kosten: 6 Ct/kWh, 130,-E GP 1.930,- €
Stromverbrauch 4.000 kWh Kosten: 28 Ct/kWh + 100,- € GP 1.220,- €
Energiekosten pro Jahr: 3.150,- €
Über 20 Jahre mindestens: 61.460,- €
Und was kostet das konkret im Jahr?

## Slide 8: Kosten über 20 Jahre

## Slide 9
Und wo ist das ganze Geld?
Dem geht’s gut.
Palm-Hotel in Dubai
Gazprom Building

## Slide 10
Sie haben die Wahl:
Entweder weiter Jahr für Jahr die Energie einkaufen
oder
in Energieeinsparung investieren
Letzteres schafft und sichert Arbeitsplätze, schont die Umwelt und erhöht den Wohnkomfort.

## Slide 11: Außeneinflüsse auf ein Gebäude
Wind
0%
100%
50%
Luftfeuchtigkeit
-100
+350
Lufttemperatur

## Slide 12: Thermische Behaglichkeit
+160
+250
0%
100%
50%
Luftfeuchtigkeit
Lufttemperatur
Luftbewegung
37°
Oberflächen-temperatur

## Slide 13
wird bestimmt von seinen Verlusten!
Je höher die Wärmeverluste sind,
um so mehr Energie muss
dem Gebäude zugeführt werden.
Der Energiebedarf eines Wohngebäudes

## Slide 14
die energetische Qualität der Gebäudehülle
die Effizienz der technischen Anlagen
das Nutzerverhalten
der Standort
Folgende Einflussgrößen bestimmen den Energieverbrauch eines Wohngebäudes

## Slide 15: Gewinne und Verluste
Lüftung
Fenster
Kellerdecke
Erdreich
Dach und oberste Decke
Wände
Wärmebrücken
Verluste
- Gewinne
= Heizwärmebedarf

## Slide 16: Gewinne und Verluste
Primärenergie
Verluste bei Förderung und Aufbereitung
Verluste beim Transport
Endenergie
Nutzenergie

## Slide 17: Definitionen
Primärenergie
Die in einem Energierohstoff (Erdöl, Erdgas, Sonneneinstrahlung) gespeicherte physikalisch gewinnbare Energie.
Endenergie
Dem Gebäude unmittelbar zugeführte Energie in Form von Heizöl, Gas, Fernwärme, Strom.
Nutzenergie
Genutzte Energie in Form von Licht, Kraft, Wärme.

## Slide 18: Energiebilanz eines Gebäudes
Energieverluste
Wärmedurchgang
  Wände, Dach, Fenster, Boden
Lüftung
  Fenster und Türen
  Fugen
3. Heizungsanlage
  Wärmeerzeugung
  Wärmeverteilung
Energiegewinne
Heizung
  Wärmeabgabe der Heizkörper
Sonne
  Einstrahlung durch die Fenster
Abwärme von Elektrogeräten
Wärmeabgabe der Bewohner

## Slide 19: Kennzeichen energiesparender Gebäude
Kompakte Bauweise
Niedrige
U-Werte der Außenbauteile
Südorientierung der Wohnräume
Reduzierung der Wärme-brücken
Ggf. Nutzung erneuerbarer Energien
Effiziente Anlagentechnik
Luftdichte Gebäudehülle

## Slide 20: Ausgangslage
Unsanierter Altbau
ungedämmte Außenwand
Alte Heizung
Altes/kaputtes Dach
ungedämmte Kellerdecke
Veraltete Fenster
ungedämmter Speicher
Ungedämmte Leitungen
Ungeregelte Pumpe
Fotos: Martina Rittersdorf und Horst Neises
Notes: 20

## Slide 21
WÄRMEDÄMMUNG DER GEBÄUDEHÜLLE

## Slide 22
Die Wärmedämmung sollte den beheizten Bereich möglichst lückenlos umschließen!

## Slide 23: Beheizter Bereich
Beheizte Räume genau definieren

## Slide 24: beheizter Bereich
20°C
5°C
- 2°C
- 10°C
- 10°C
Kellerabgang durch Tür geschlossen
Direkt oder indirekt beheizt

## Slide 25: beheizter Bereich
- 10°C
- 2°C
- 10°C
20°C
10°C
20°C
Direkt oder indirekt beheizt
5°C

## Slide 26: beheizter Bereich
5°C
- 2°C
- 10°C
Direkt oder indirekt beheizt
10°C
20°C
- 10°C
20°C

## Slide 27: Transmissionswärmeverluste
- 10°C
10°C
20°C
- 2°C
- 10°C
20°C
5°C

## Slide 28: Wärmedämmung (Außendämmung)
- 10°C
5°C
- 2°C
- 10°C
20°C
10°C
20°C

## Slide 29: Wichtige Kenngrößen
Je niedriger der ג-Wert (Wärmeleitfähigkeit) eines Bau- oder Dämmstoffs liegt, um so besser ist die Dämmwirkung
Je niedriger der U-Wert (früher: k-Wert) eines Bauteils liegt, um so besser ist der Wärmeschutz des Bauteils
Bau- und Dämmstoffe
Bauteile

## Slide 30: Vergleich Wärmedämmstandards
Bauteil | Neubau EnEV Mindeststandard* |  | Typische Altbauten bis 1978 | 
 | U-Wert W/(m2K) | Wanddicke/ Dämmstärke | U-Wert in W/(m2K) | Wanddicke/ Dämmstärke
Außenwände | 0,25 - 0,30 | 36,5 cm oder 24 cm + Dämmung | 1,1 – 1,7 | 24 - 30 cm
Fenster | 1,1 - 1,3 | - | 2,8 - 3,2 | -
Dächer | 0,2 - 0,25 | 16 – 25 cm | 0,8 - 1,5 | 4 – 10 cm
Kellerdecke | 0,3 - 0,4 | 6 – 12 cm | 1,0 - 1,5 | -
*Verschärfung der Anforderungen an Neubauten ab 2016:
Zulässiger Jahres-Primärenergiebedarf -25%, Wärmedämmung der Gebäudehülle ca. -20%
Notes: 30

## Slide 31: Vergleich Wärmedämmstandards
Bauteil | EnEV-Anforderungen bei Modernisierung |  | Typische Altbauten bis 1978 | 
 | U-Wert W/(m2K) | Dämmstärke | U-Wert in W/(m2K) | Wanddicke/ Dämmstärke
Außenwände | ≤ 0,24 | 14 - 20 cm | 1,1 – 1,7 | 24 - 30 cm
Fenster | ≤ 1,3 | - | 2,8 - 3,2 | -
Decken, Dächer | ≤ 0,24 | 16 – 25 cm | 0,8 - 1,5 | 4 – 10 cm
Kellerdecke | ≤ 0,30 | 8 – 12 cm | 1,0 - 1,5 | -

## Slide 32: Anforderungen der KfW
Dämmmaßnahmen | U-Wert des Bauteils [W/m²·K] |  | 
 | KfW | EnEV | 
Außenwanddämmung | 0,20 | 0,24 | 
Zwischensparrendämmung von Schrägdächern (inkl. Berücksichtigung des Sparrenanteils ) | 0,14 | 0,24 | 
Aufsparrendämmung von Schrägdächern | 0,14 | 0,24 | 
Flachdach, oberste Geschoßdecke zu nicht ausgebautem Dachraum | 0,14 | 0,20/0,24 | 
Kellerdecke, Bodenflächen, Wände gegen unbeheizt | 0,25 | 0,30 | 
„Energieeffizient Sanieren - Einzelmaßnahmen“
Quelle: Auszug aus den Technischen Mindestanforderungen und ergänzenden Informationen für Maßnahmen zur Sanierung zum KfW-Effizienzhaus und für Einzelmaßnahmen, Stand: 08/2015

## Slide 33: Anforderungen der KfW
Eine Förderung erfolgt nur unter der Voraussetzung, dass der U-Wert der Außenwand kleiner ist als der Uw-Wert der neuen Fenster und Türen. Folgende Maßnahmen werden gefördert: | Wärmedurchgangswert des Fensters (Uw-Wert in W/m²·K) | 
 | KfW | EnEV
Kompletter Austausch der Fenster | 0,95 | 1,3
Kompletter Austausch der Fenster mit Sonderverglasung | 1,30 | 2,0
Austausch von Dachflächenfenstern | 1,00 | 1,4
Erneuerung der Außentüre beheizter Räume | 1,30 | 1,8
Austausch von Fenstern an Baudenkmalen und besonders erhaltenswerter Bausubstanz | 1,40 | 
„Energieeffizient Sanieren - Einzelmaßnahmen“
- Fenster
Quelle: Auszug aus den Technischen Mindestanforderungen und ergänzenden Informationen für Maßnahmen zur Sanierung zum KfW-Effizienzhaus und für Einzelmaßnahmen, Stand: 08/2015

## Slide 34: Außenwand
Monolithische Außenwand
d
24 cm
d
Zweischalige Außenwand mit WDVS
Fotos: Bernhard Andre und VZ RLP
Dämmung der Außenwände
mit Außendämmung
Notes: 34

## Slide 35: Außenwand
Dübel
Außenputz
Armierungsgewebe in Armierungsmörtel
Dämmplatten
Klebemasse
Alter Außenputz
Bestehende Wand
Innenputz
Aufbau eines Wärmedämmverbundsystems
(WDVS / Thermohaut)
Foto: Martina Rittersdorf

## Slide 36: Außenwand
24 cm
d
Mindestanforderung der EnEV bei Außenwanddämmung aktuell: U ≤ 0,24 W/(m2K)
U-Wert der gedämmten Wand

## Slide 37: Außenwand
Gesamtkosten
100,- bis 150,-€ pro m2
Je nach Material und Dicke
Kostenstruktur eines WDVS

## Slide 38: Außenwand
Verbundplatte aus Gipskarton mit Polystyrol
24 cm
d
4 cm
2 cm
24 cm
d
6 cm
Innendämmung mit Holzständern und Dampfbremse
von oben
betrachtet
Dämmung der Außenwände
mit Innendämmung
Quellen Fotos: IWU Darmstadt, Energiesparinformationen Nr. 11
Notes: 38

## Slide 39: Innendämmung
Einbindung der Innenwand
Quellen Fotos: IWU Darmstadt, Energiesparinformationen Nr. 11

## Slide 40: Innendämmung
Materialien | Wärmeleitfähigkeit | Brandschutzklasse
Mineralfaser-Dämmplatten | λ=0,035 / 0,040 W/(m K) | (A1, A2)
Polystyrolplatten PS 15 + PS 20 | λ=0,030-0,040 W/(m K) | (B1)
Schaumglasplatten | λ=0,045 W/(m K) | (A1)
Zellulosedämmstoff im Anspritzverfahren (Flocken) | λ= 0,040-0,045 W/(m K) | (B1, B2)
Korkplatten und Korkschrot | λ= 0,045-0,050 W/(m K) | (B2)
Schafwolle | λ= 0,030-0,040 W/(m K) | (B2)
Holzweichfaserplatten | λ= 0,040-0,045 W/(m K) | (B2)
Kalciumsilikatplatten | λ=0,060-0,080 W/(m K) | (A1)
Aerogel-Dämmplatte | λ=0,016 W/(m K) | (B2)
Brandschutzklassen: A1, A2 = nicht brennbar; B1= schwer entflammbar;
B2=normal entflammbar.
Geeignete Dämmstoffe
Quelle: IWU Darmstadt, Energiesparinformationen Nr. 11

## Slide 41: Innendämmung
Energieverluste durch die Außenwand
Quelle: IWU Darmstadt, Energiesparinformationen Nr. 11

## Slide 42: Innendämmung
Polyethylenfolien z.B. 0,2 - 0,3 mm
Kraftpapiere, auftapeziert oder wie Folien verlegt Dampfbremspappen
Schaumglasplatten (dampfdichter Dämmstoff für stark feuchtebelastete Räume, z. B. Schwimmbäder)
Dispersionsanstriche, Ölfarben
PU-Anstriche (doppelt)
Quelle: IWU Darmstadt, Energiesparinformationen Nr. 11
Herstellung einer Dampfbremse –
mögliche Materialien

## Slide 43: Innendämmung
doppelseitige Klebebänder (z. B. aus Butylkautschuk)
vorkomprimiertes Fugendichtungsband
Acrylkleber, Korkkleber
Silikon- oder Acryldichtungsmasse für Fugenverschlüsse
Quelle: IWU Darmstadt, Energiesparinformationen Nr. 11
Herstellung einer Dampfbremse –
mögliche Materialien
Die Materialien unterscheiden sich in ihrer dampfbremsenden Wirkung.

## Slide 44: Innendämmung
Wann kann oder sollte man auf eine
Dampfbremse verzichten?
Wenn die Dämmung verputzt ist und der Dämmstoff eine leicht dampfbremsende Wirkung hat, kann man auf eine Dampfbremse verzichten.
Bei einer bewitterten Fachwerkfassade sollte auf eine Dampfbremse verzichtet werden. In diesem Fall kommen nur bestimmte Dämmstoffe in Frage wie z.B. Kalziumsilikatplatten.
Alternativ ist auch der Einsatz einer „feuchteadaptiven“ Dampfbremse möglich.
Eine luftdichte Konstruktion muss immer gegeben sein!!

## Slide 45: Erneuerung der Fenster
Gute Aussichten mit energiesparenden Fenstern!

## Slide 46: Erneuerung der Fenster
Wärmeschutzverglasung bei Fenstererneuerung
Kosten 250-500 € pro m2 Je nach Qualität von Verglasung und Rahmen
3-fach-Verglasung kaum teurer als 2-fach-Verglasung
Fotos: Bernhard Andre
Notes: 46

## Slide 47: Fenster
Isolierverglasung in Altbauten UG = 2,6 – 3,2 W/(m2 K)
Wärmeschutzverglasung UG = 0,9 – 1,2 (W/m2 K)
Luft
Lichtdurchgang 81 %
Strahlungsdurchgang
g = 0,77
Außen-temperatur
= -10°C
Raumlufttemperatur = 20°C
Oberflächentemperatur = 8°C
Edelgas
Lichtdurchgang 76 %
Strahlungsdurchgang
g = 0,62
Außen-temperatur
= -10°C
Raumlufttemperatur = 20°C
Oberflächentemperatur = 14,5°C
Bedampfung mit Edelmetall
Verglasungsarten

## Slide 48: Fenster
2-fach Wärmeschutzverglasung UG = 0,9 – 1,2 (W/m2 K)
Edelgas
Lichtdurchgang 76 %
Strahlungsdurchgang
g = 0,62
Außen-temperatur
= -10°C
Raumlufttemperatur = 20°C
Oberflächentemperatur = 14,5°C
Bedampfung mit Edelmetall
Verglasungsarten
3-fach Wärmeschutzverglasung UG = 0,5 – 0,8 (W/m2 K)
Edelgas
Lichtdurchgang 66 %
Strahlungsdurchgang
g = 0,50
Außen-temperatur
= --10°C
Raumlufttemperatur = 20°C
Oberflächentemperatur = 17°C
Bedampfung mit Edelmetall

## Slide 49: Fenster
Quelle: Energiesparinformation 1, IWU Darmstadt
Temporäre Maßnahmen zum Wärmeschutz
Dämmwirkung verschiedener temporärer Maßnahmen am Fenster in der Nacht, U-Werte in W(m²K)

## Slide 50: Fenster
1,48 m
1,23 m
Wärmedurchgangskoeffizient Uw

## Slide 51: Fenster
Spektrum von Uf-Werten
Quelle: Energiesparinformation 1, IWU Darmstadt
Wärmedämmqualität von Fensterrahmenmaterialien

## Slide 52: Fenster
Wechselwirkung Fenstergröße, Glasqualität und Abstandhalter

## Slide 53: Einbau von Fenstern
Welche Position für
das Fenster?
Wie dämmt man richtig?

## Slide 54: Einbau von Fenstern
Generell ist es die beste Lösung, wenn das Fenster
in das 1. Drittel der Dämmung gesetzt wird.
Fenster mit hohem Wärmeschutz
Wand mit geringer Wärmedämmung
Fenster vor der Wand
Blendrahmen überdämmt

## Slide 55: Fenster luftdicht einbauen
PU-Schaum ergibt keinen luftdichten Einbau!!

## Slide 56
Dämmung geht bis zum Fensterrahmen
Rollladenschiene sitzt davor

## Slide 57: Rollladenkästen dämmen
Quelle: Energiesparinformation 1, IWU Darmstadt

## Slide 58: Dach
d
d
d
Zwischensparren-dämmung
Zwischen- mit zusätzlicher Untersparrendämmung
Zwischen- mit zusätzlicher Aufsparrendämmung
Fotos: VZ RLP
Dämmung der Dachflächen
Notes: 58

## Slide 59: Dach
d
Dachziegel
Lattung
Konterlattung
Holzweichfaserplatte/
Winddichtung
Sparren/Dämmung
Kantholz/Dämmung
Dampfbremse/
Luftdichtheitsebene
Gipskarton
Dachkonstruktion

## Slide 60: U-Wert Dach
d
d
Annahme: Dämmstoff mit λ=0,035 W/(mK), Sparrenanteil 15 %
Empfehlung bei nachträglicher Dachdämmung U ≤ 0,2 W/(m2 K)
Mindestanforderung der EnEV bei Dachdämmung: U ≤ 0,24 W/(m2 K)

## Slide 61: Dach
Ist-Zustand
Nachträgliche Dachdämmung von außen

## Slide 62: Dach
Nachträgliche Dachdämmung von außen

## Slide 63: Dach
Nachträgliche Dachdämmung von außen

## Slide 64: Dach
Nachträgliche Dachdämmung von außen
Feuchteadaptive Dampfbremse

## Slide 65: Dach
Nachträgliche Dachdämmung von außen
Feuchteadaptive Dampfbremse
Diffusionsoffene Unterspannbahn; Holzweichfaserplatte noch besser

## Slide 66: Dach
Dämmung der Obersten Geschossdecke
Fotos: Bernhard Andre und Rainer Winkels
Dämmung der Obersten Geschossdecke von oben (von der „Kaltseite“) mit ca. 18-24 cm Dämmstärke
Notes: 66

## Slide 67: Dach
Gesamtkosten inkl. Neueindeckung: ca. 230,- €/m2
Dämmung: 14 cm zwischen und 10 cm auf den Sparren
Kostenstruktur einer Dachsanierung

## Slide 68: Dach
Kostenstruktur einer Dachsanierung
Der Lohnkostenanteil beträgt rund 60 %
Die Kosten einer insgesamt 20 cm starken Dämmung zwischen und unter den Sparren des Spitzbodens und der Abseiten inkl. Luftdichtheit liegen bei 60,- bis 70,- € (ohne Innenverkleidung und Dachneueindeckung) bei Ausführung durch eine Fachfirma.
Bei einem Einfamilienhaus mit einer Dachfläche von 150 m2 ergibt das insgesamt 9.000,- € bis 10.500,- €.

## Slide 69: Guter Wärmeschutz
Quelle: Impulsprogramm Hessen
- Qualität die man sieht

## Slide 70: Keller
Dämmung der Kellerdecke
Anbringen von 8-12 cm dicken Dämmplatten von unten an die Kellerdecke (Dämmung von der „Kaltseite“)
Kosten ca. 30,- bis 50,- €/m2 Ausführung durch eine Fachfirma
Materialpreis ca. 15,- bis 25,- €/m2
Fotos: Bernhard Andre und Martina Rittersdorf
Notes: 70

## Slide 71
WÄRMEDÄMMUNG –
SPRICHT WAS DAGEGEN?

## Slide 72: Wärmedämmung
Bild: Dipl. Ing. Werner Eicke-Hennig, Hessische Energiesparaktion, Darmstadt
Antworten auf häufige Fragen
Kann eine Wand atmen, ob gedämmt oder ungedämmt?

## Slide 73: Wärmedämmung
Bild: Dipl. Ing. Werner Eicke-Hennig, Hessische Energiesparaktion, Darmstadt
Kann eine Wand atmen, ob gedämmt oder ungedämmt?
Atmung Gasaustausch der Lebewesen mit ihrer Umwelt
Atem Der Luftstrom, der beim Ausatmen der Lunge entweicht
Antworten auf häufige Fragen

## Slide 74: Wärmedämmung
Wohngebäude brauchen einen regelmäßigen Luftaustausch, um Gerüche, CO2 und Feuchtigkeit nach draußen zu transportieren.
Wie viel davon geht durch die Wand?
Quelle: EA NRW
Antworten auf häufige Fragen
Notes: Ein Altbau atmet häufig durch Ritzen und Fugen, Fenster, Dach und Wände. Dadurch wird feuchte, stark CO2-haltige und warme Luft abtransportiert, frische und kühle Luft wird eingesogen. Diese Luft muss auf die gewünschte Solltemperatur gebracht werden, was einen hohen Energieaufwand (Heizen) bedeutet. Gefahr von Kondenswasser und Schimmelbildung, wenn man in atmenden Häusern z.B. bessere Fenster einbaut. Bei der Durchströmung der Fugen und Ritzen von Innen nach Außen kann sich Wasserdampf aus der feuchten, warmen Innenluft niederschlagen und zur Durchfeuchtung der Bauteile bis hin zu Schimmelpilzbildung führen. Bei einer luftdichten Bauweise werden diese Schäden vermieden.
Laut DIN 4108 muss die zeitgemäße Hauswand nahezu luftdicht sein – höchstens 2% der Raumluft entweichen heutzutage durch die Wände  Ursache dicker Luft im Haus ist demnach falsches oder gar kein Lüften – keinesfalls aber die WÄDÄ
Bautechnik hat sich verändert, Nutzungsverhalten aber nicht  (EnEV schreibt „dauerhaft luftundurchlässige“ Ausführung vor). Daher ist es sinnvoll, eine Lüftungsanlage (auch in sanierten Altbauten) einzubauen: Verbrauchte, feuchte Luft wird abgeführt, die Wärme der Luft wird aber über WRG auf die frische Luft übertragen, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt.

## Slide 75: Wärmedämmung
Massive verputzte Wände, ob gedämmt oder ungedämmt, sind nicht luftdurchlässig !
Es findet lediglich eine Diffusion von Wasserdampf statt – auch dann, wenn die Wand gedämmt ist!
Quelle: EA NRW
Antworten auf häufige Fragen
Notes: Ein Altbau atmet häufig durch Ritzen und Fugen, Fenster, Dach und Wände. Dadurch wird feuchte, stark CO2-haltige und warme Luft abtransportiert, frische und kühle Luft wird eingesogen. Diese Luft muss auf die gewünschte Solltemperatur gebracht werden, was einen hohen Energieaufwand (Heizen) bedeutet. Gefahr von Kondenswasser und Schimmelbildung, wenn man in atmenden Häusern z.B. bessere Fenster einbaut. Bei der Durchströmung der Fugen und Ritzen von Innen nach Außen kann sich Wasserdampf aus der feuchten, warmen Innenluft niederschlagen und zur Durchfeuchtung der Bauteile bis hin zu Schimmelpilzbildung führen. Bei einer luftdichten Bauweise werden diese Schäden vermieden.
Laut DIN 4108 muss die zeitgemäße Hauswand nahezu luftdicht sein – höchstens 2% der Raumluft entweichen heutzutage durch die Wände  Ursache dicker Luft im Haus ist demnach falsches oder gar kein Lüften – keinesfalls aber die WÄDÄ
Bautechnik hat sich verändert, Nutzungsverhalten aber nicht  (EnEV schreibt „dauerhaft luftundurchlässige“ Ausführung vor). Daher ist es sinnvoll, eine Lüftungsanlage (auch in sanierten Altbauten) einzubauen: Verbrauchte, feuchte Luft wird abgeführt, die Wärme der Luft wird aber über WRG auf die frische Luft übertragen, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt.

## Slide 76: Wärmedämmung
Nur 1 - 2 % der Feuchtigkeit gehen im Winter durch die Außenbauteile!
98 - 99 % der Feuchtigkeit werden durch die Lüftung nach draußen transportiert. Das sind ca. 1.500 - 2.000 Liter!!
Wichtig daher: regelmäßiger Luftaustausch!
Antworten auf häufige Fragen
Notes: Ein Altbau atmet häufig durch Ritzen und Fugen, Fenster, Dach und Wände. Dadurch wird feuchte, stark CO2-haltige und warme Luft abtransportiert, frische und kühle Luft wird eingesogen. Diese Luft muss auf die gewünschte Solltemperatur gebracht werden, was einen hohen Energieaufwand (Heizen) bedeutet. Gefahr von Kondenswasser und Schimmelbildung, wenn man in atmenden Häusern z.B. bessere Fenster einbaut. Bei der Durchströmung der Fugen und Ritzen von Innen nach Außen kann sich Wasserdampf aus der feuchten, warmen Innenluft niederschlagen und zur Durchfeuchtung der Bauteile bis hin zu Schimmelpilzbildung führen. Bei einer luftdichten Bauweise werden diese Schäden vermieden.
Laut DIN 4108 muss die zeitgemäße Hauswand nahezu luftdicht sein – höchstens 2% der Raumluft entweichen heutzutage durch die Wände  Ursache dicker Luft im Haus ist demnach falsches oder gar kein Lüften – keinesfalls aber die WÄDÄ
Bautechnik hat sich verändert, Nutzungsverhalten aber nicht  (EnEV schreibt „dauerhaft luftundurchlässige“ Ausführung vor). Daher ist es sinnvoll, eine Lüftungsanlage (auch in sanierten Altbauten) einzubauen: Verbrauchte, feuchte Luft wird abgeführt, die Wärme der Luft wird aber über WRG auf die frische Luft übertragen, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt.

## Slide 77: Wärmedämmung
Verursacht eine Wärmedämmung Schimmelbildung in den Innenräumen?
Nein – im Gegenteil.
Sie schützt davor!
Antworten auf häufige Fragen

## Slide 78: Wärmedämmung
Kennen Sie das?
Tauwasser (100%) auf der kalten Oberfläche
Dem Schimmel reichen schon 80%!
Antworten auf häufige Fragen

## Slide 79: Temperaturverlauf in der Wand
innen
außen
Massive Wand ohne Dämmung

## Slide 80: Temperaturverlauf in der Wand
innen
außen
Massive Wand mit Außendämmung

## Slide 81: Wärmedämmung
Bild: Dipl. Ing. Werner Eicke-Hennig, Hessische Energiesparaktion, Darmstadt
Die gedämmten Wände veralgen!
Nur die gedämmten Wände?
Antworten auf häufige Fragen

## Slide 82: Algenbildung auf der Fassade
Quelle: EMPA
Südseite
Nordseite

## Slide 83: Algenbildung
Südseite
Nordseite
Nicht nur auf Fassaden!

## Slide 84: Algenbildung auf der Fassade
Nordfassade ungedämmt

## Slide 85: Algenbildung auf der Fassade
Quelle: Algen auf Fassaden / EMPA / Jürgen Blaich und Paul Raschle
5 bis 10 Meter von einem Wald entfernt, ca. 50 Meter Entfernung fließt ein Wildbach.
Die Fassadenkonstruktion besteht aus einem verputzten Zweischalenmauerwerk mit 70 Millimeter Wärmedämmung.
Bei der Messung zeigte es sich, dass die von Algen befallenen fensterlosen Fassadenanteile mit 5.3°C Oberflächen-temperatur am kältesten waren.
Die algenfreien Bereiche der Fensterzone waren mit 5.5 °C nur geringfügig wärmer.

## Slide 86: Temperaturverlauf in der Wand
Ungedämmte und gedämmte Außenwand

## Slide 87: Algenproblematik
Rauchgasentschwefelung der Kraftwerke → Luftschadstoffe nahmen deutlich ab. → Außenbauteile, deren Oberflächen eine Zeit lang feucht sind, veralgen.
Auch Bäume, Sträucher, Gehwege, Verkehrsschilder und Vorhangfassaden veralgen.
Schiefer- und Ziegeldächer werden auf der Wetterseite grün.
Ca. 5 – 10 % der Dämmfassaden sind betroffen.
Notes: Schimmel kann immer entstehen, wenn warme Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. (Bsp. Im Kühlschrank auf 6 °C gekühlte Cola  bei Raumtemperatur bildet sich Tauwasser auf der Flasche.)
Gleiches geschieht unkontrolliert bei kalten und ungedämmten Wänden.
 Hauptursache für schimmel in der Wohnung ist die kalte Oberfläche der Wände. An ihnen kondensiert die Raumfeuchte und stellt den idealen Nährboden für Schimmel bereit.
Moderne WÄDÄ sorgen für gleichbleibend warme Wände. So kann sich keine Feuchtigkeit bilden und kein Schimmel wachsen.  verhindert Schimmel
Sog. Thermo-Kritische Detailpunkte wie Betondecken, Betonstürze oder Heizkörpernischen sind aufgrund ihrer bauphysikalischen Funktion nicht in die Fassade eingebunden. Sie senken ihre Oberflächentemperaturen stärker ab als andere Bauteile.  es entstehen Temperaturschwankungen und damit Schwachstellen mit erhöhtem Schimmelrisiko
WÄDÄ entkoppelt kritische Detailpunkte und Fassaden
Gesunde Wohnräume. Denn wo kein Schimmelpilz existiert, fliegen auch keine Schimmelsporen durch die Luft. Ohne Schimmelsporen in der Atemluft kommt es nicht zu gesundheitsschädlichen Reaktionen
Schutz vor Bauschäden, die entstehen, wenn Schimmelpilze längere Zeit unentdeckt bleiben oder unterschätzt werden.  Erhöhung der Lebensdauer eines Gebäudes
87

## Slide 88: lösungsstrategien
Algizide
Dachüberstand
Farbgestaltung des Anstrichs
Hydrophobierung
Wärmespeichernde Deckputze
Infrarot-reflektierende Beschichtungen
Notes: Schimmel kann immer entstehen, wenn warme Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. (Bsp. Im Kühlschrank auf 6 °C gekühlte Cola  bei Raumtemperatur bildet sich Tauwasser auf der Flasche.)
Gleiches geschieht unkontrolliert bei kalten und ungedämmten Wänden.
 Hauptursache für schimmel in der Wohnung ist die kalte Oberfläche der Wände. An ihnen kondensiert die Raumfeuchte und stellt den idealen Nährboden für Schimmel bereit.
Moderne WÄDÄ sorgen für gleichbleibend warme Wände. So kann sich keine Feuchtigkeit bilden und kein Schimmel wachsen.  verhindert Schimmel
Sog. Thermo-Kritische Detailpunkte wie Betondecken, Betonstürze oder Heizkörpernischen sind aufgrund ihrer bauphysikalischen Funktion nicht in die Fassade eingebunden. Sie senken ihre Oberflächentemperaturen stärker ab als andere Bauteile.  es entstehen Temperaturschwankungen und damit Schwachstellen mit erhöhtem Schimmelrisiko
WÄDÄ entkoppelt kritische Detailpunkte und Fassaden
Gesunde Wohnräume. Denn wo kein Schimmelpilz existiert, fliegen auch keine Schimmelsporen durch die Luft. Ohne Schimmelsporen in der Atemluft kommt es nicht zu gesundheitsschädlichen Reaktionen
Schutz vor Bauschäden, die entstehen, wenn Schimmelpilze längere Zeit unentdeckt bleiben oder unterschätzt werden.  Erhöhung der Lebensdauer eines Gebäudes
88

## Slide 89: Wärmedämmung
Bild: Dipl. Ing. Werner Eicke-Hennig, Hessische Energiesparaktion, Darmstadt
Wird ein WDVS bei einem Brand zum Problem?
Antworten auf häufige Fragen

## Slide 90: brandschutz
Es gibt ca. 180.000 Brände im Jahr – davon 80% in Privathäusern.
Von den 180.000 Bränden gibt es ca. 40 dokumentierte Fälle, bei denen WDVS eine Rolle spielte.
Häufigste Brandursachen: Elektrische Geräte, Rauchen, Kerzen, Brandstiftung…
Der Mensch erstickt in einem brennenden Zimmer nach 2 – 4 Minuten. Das WDVS brennt erst später mit.
Quelle: Dipl. Ing. Eicke-Hennig, Hessische Energiesparaktion, Artikel: Es brennt, es brennt!
Notes: Schimmel kann immer entstehen, wenn warme Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. (Bsp. Im Kühlschrank auf 6 °C gekühlte Cola  bei Raumtemperatur bildet sich Tauwasser auf der Flasche.)
Gleiches geschieht unkontrolliert bei kalten und ungedämmten Wänden.
 Hauptursache für schimmel in der Wohnung ist die kalte Oberfläche der Wände. An ihnen kondensiert die Raumfeuchte und stellt den idealen Nährboden für Schimmel bereit.
Moderne WÄDÄ sorgen für gleichbleibend warme Wände. So kann sich keine Feuchtigkeit bilden und kein Schimmel wachsen.  verhindert Schimmel
Sog. Thermo-Kritische Detailpunkte wie Betondecken, Betonstürze oder Heizkörpernischen sind aufgrund ihrer bauphysikalischen Funktion nicht in die Fassade eingebunden. Sie senken ihre Oberflächentemperaturen stärker ab als andere Bauteile.  es entstehen Temperaturschwankungen und damit Schwachstellen mit erhöhtem Schimmelrisiko
WÄDÄ entkoppelt kritische Detailpunkte und Fassaden
Gesunde Wohnräume. Denn wo kein Schimmelpilz existiert, fliegen auch keine Schimmelsporen durch die Luft. Ohne Schimmelsporen in der Atemluft kommt es nicht zu gesundheitsschädlichen Reaktionen
Schutz vor Bauschäden, die entstehen, wenn Schimmelpilze längere Zeit unentdeckt bleiben oder unterschätzt werden.  Erhöhung der Lebensdauer eines Gebäudes
90

## Slide 91: brandverlauf
Bei Zimmerbränden brennt zuerst das Mobiliar.
Nach 10-15 Minuten verpuffen die Brandgase und zerstören die Fensterscheiben.
Die unverbrannten Pyrolysegase strömen nach draußen, entzünden sich unter Sauerstoff und brennen als Fackel nach oben. Die Größe hängt von der inneren Brandlast ab.
Nach 2-3 Minuten werden die nächst höheren Fenster zerstört und der Brand wandert in die nächste Etage.
Ein WDVS kann nach gewisser Zeit mitbrennen – entscheidend für die Brandausbreitung sind jedoch die Fenster.
Quelle: Dipl. Ing. Eicke-Hennig, Hessische Energiesparaktion, Artikel: Es brennt, es brennt!
Notes: Schimmel kann immer entstehen, wenn warme Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. (Bsp. Im Kühlschrank auf 6 °C gekühlte Cola  bei Raumtemperatur bildet sich Tauwasser auf der Flasche.)
Gleiches geschieht unkontrolliert bei kalten und ungedämmten Wänden.
 Hauptursache für schimmel in der Wohnung ist die kalte Oberfläche der Wände. An ihnen kondensiert die Raumfeuchte und stellt den idealen Nährboden für Schimmel bereit.
Moderne WÄDÄ sorgen für gleichbleibend warme Wände. So kann sich keine Feuchtigkeit bilden und kein Schimmel wachsen.  verhindert Schimmel
Sog. Thermo-Kritische Detailpunkte wie Betondecken, Betonstürze oder Heizkörpernischen sind aufgrund ihrer bauphysikalischen Funktion nicht in die Fassade eingebunden. Sie senken ihre Oberflächentemperaturen stärker ab als andere Bauteile.  es entstehen Temperaturschwankungen und damit Schwachstellen mit erhöhtem Schimmelrisiko
WÄDÄ entkoppelt kritische Detailpunkte und Fassaden
Gesunde Wohnräume. Denn wo kein Schimmelpilz existiert, fliegen auch keine Schimmelsporen durch die Luft. Ohne Schimmelsporen in der Atemluft kommt es nicht zu gesundheitsschädlichen Reaktionen
Schutz vor Bauschäden, die entstehen, wenn Schimmelpilze längere Zeit unentdeckt bleiben oder unterschätzt werden.  Erhöhung der Lebensdauer eines Gebäudes
91

## Slide 92: brandverlauf
Quelle: Dipl.-Phys. I. Kotthoff, Mechanismen der Brandausbreitung 9. Hessischer Energieberatertag am 22. November 2012 in Frankfurt
Flammensprung von Etage zu Etage über Fenster nach 15 – 25 Minuten auch an massiver, nichtbrennbarer Wand ohne WDVS!!
Das Baurecht toleriert den geschossweisen Brandüberschlag, da sonst keine Belichtung und Belüftung von Aufenthaltsräumen möglich wäre!
Brand „innerhalb“ eines Gebäudes
Notes: Schimmel kann immer entstehen, wenn warme Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. (Bsp. Im Kühlschrank auf 6 °C gekühlte Cola  bei Raumtemperatur bildet sich Tauwasser auf der Flasche.)
Gleiches geschieht unkontrolliert bei kalten und ungedämmten Wänden.
 Hauptursache für schimmel in der Wohnung ist die kalte Oberfläche der Wände. An ihnen kondensiert die Raumfeuchte und stellt den idealen Nährboden für Schimmel bereit.
Moderne WÄDÄ sorgen für gleichbleibend warme Wände. So kann sich keine Feuchtigkeit bilden und kein Schimmel wachsen.  verhindert Schimmel
Sog. Thermo-Kritische Detailpunkte wie Betondecken, Betonstürze oder Heizkörpernischen sind aufgrund ihrer bauphysikalischen Funktion nicht in die Fassade eingebunden. Sie senken ihre Oberflächentemperaturen stärker ab als andere Bauteile.  es entstehen Temperaturschwankungen und damit Schwachstellen mit erhöhtem Schimmelrisiko
WÄDÄ entkoppelt kritische Detailpunkte und Fassaden
Gesunde Wohnräume. Denn wo kein Schimmelpilz existiert, fliegen auch keine Schimmelsporen durch die Luft. Ohne Schimmelsporen in der Atemluft kommt es nicht zu gesundheitsschädlichen Reaktionen
Schutz vor Bauschäden, die entstehen, wenn Schimmelpilze längere Zeit unentdeckt bleiben oder unterschätzt werden.  Erhöhung der Lebensdauer eines Gebäudes
92

## Slide 93
WÄRMEBRÜCKEN

## Slide 94: Wärmebrücken
Quelle: Gesellschaft für rationelle Energieverwendung e.V. (GRE), Wärmebrücken im Neubau
Thermografie und Realaufnahme eines Fachwerkhaus-Neubaus
Beispiele aus der Praxis

## Slide 95: Wärmebrücken
Quelle: Gesellschaft für rationelle Energieverwendung e.V. (GRE), Wärmebrücken im Neubau
Thermografie und Realaufnahme eines Mehrfamilienhauses
Beispiele aus der Praxis

## Slide 96: Wärmebrücken
Quelle: Gesellschaft für rationelle Energieverwendung e.V. (GRE), Wärmebrücken im Neubau
Thermografie und Realaufnahme einer Dachgaube
Beispiele aus der Praxis

## Slide 97: Wärmebrücken
Quelle: Gesellschaft für rationelle Energieverwendung e.V. (GRE), Wärmebrücken im Neubau
Thermografie und Realaufnahme einer auskragenden Betondecke
Beispiele aus der Praxis

## Slide 98: Wärmebrücken
Quelle: Gesellschaft für rationelle Energieverwendung e.V. (GRE), Wärmebrücken im Neubau
Dachanschluss, Ringanker
Beispiele aus der Praxis

## Slide 99: Wärmebrücken
Quelle: Gesellschaft für rationelle Energieverwendung e.V. (GRE), Wärmebrücken im Neubau
Kehlbalkendecke
Beispiele aus der Praxis

## Slide 100: Wärmebrücken
Quelle: Gesellschaft für rationelle Energieverwendung e.V. (GRE), Wärmebrücken im Neubau
Trennwand Doppelhaus
Beispiele aus der Praxis

## Slide 101: Wärmebrücken
Geometrisch bedingte Wärmebrücken:
Die wärmeaufnehmende Innenoberfläche ist kleiner als die wärmeabgebende Außenoberfläche
Im Raum Ti = 200C
= 24 cm
T = 10 0C
TW = 14,9 0C
Ta = -100C
U-Wert der Wand = 0,74 W/m2 K
 = 0,21 W/m K

## Slide 102: Wärmebrücken
T = 17,4 0C
Ti = 200C
T = 18,6 0C
= 17,5 cm
Ta = -100C
= 20 cm
U-Wert der Wand = 0,186 W/m2 K
17,5 cm Kalksandstein mit
20 cm WDVS
Geometrisch bedingte Wärmebrücken:
Die wärmeaufnehmende Innenoberfläche ist kleiner als die wärmeabgebende Außenoberfläche

## Slide 103: Wärmebrücken
Konstruktive Wärmebrücken:
Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit durchstoßen ein Außenbauteil mit besserem Wärmeschutz
Bsp. Balkonanschluss
Quelle Bild: Deutsche Energie-Agentur – Leitfaden Wärmebrücken in der Bestandssanierung

## Slide 104: Wärmebrücken
- 10°C
5°C
- 2°C
- 10°C
20°C
20°C
10°C

## Slide 105: Wärmebrücken
- 10°C
20°C
- 2°C
- 10°C
5°C
10°C
Verbesserte Ausführung

## Slide 106
KOSTEN UND WIRTSCHAFTLICHKEIT

## Slide 107: Kosten
Gesamtkosten 100,- bis 150,-€ pro m2
Je nach Material und Dicke
Kostenstruktur eines WDVS

## Slide 108: Kosten –
Angebotsvergleich

## Slide 109: KOSTEN
Gerüst: 6,00 €/m2
Vorarbeiten: 9,00 €/m2
Putzausbesserung: 8,00 €/m2
Anstrich: 12,00 €/m2
Summe: 35,00 €/m2
Damit ergeben sich für diesen konkreten Fall Mehrkosten für die Wärmedämmung in Höhe von 95,- €/m2 bei Gesamtkosten in Höhe von 130,-€ /m2.
Einfache Fassadensanierung
ohne Dämmung

## Slide 110: Energieverluste Außenwand
Ungedämmt
Energieverlust in 25 Jahren:
252 L Heizöl pro m2 Wandfl.
Gedämmt
Energieverlust in 25 Jahren:
53 L Heizöl pro m2 Wandfl.
Unterschied: 199 Liter pro m2 Wandfläche
Weiter einkaufen oder einsparen?
Einkaufen heißt: 247€ ausgeben (ø 1,24 €/l bei +5% jährl.)
Was kostet dagegen die Einsparung?

## Slide 111: Wirtschaftlichkeit
Kosten für eine Außenwanddämmung bei 200 m2 Fläche: 130,- €/m2 - insgesamt 26.000,- €
Energieeinsparung ca. 1.500 Liter Heizöl pro Jahr
Kosteneinsparung ca. 975,- € pro Jahr bei einem Preis von 0,65 €/L
Die Dämmmaßnahme amortisiert sich nach ungefähr 26,6 Jahren.
Ist diese Maßnahme wirtschaftlich oder nicht?
Probleme:
Keine Zinsbelastung bei Fremdfinanzierung mit eingerechnet
Keine Zinsverluste bei Eigenfinanzierung mit eingerechnet
Die Preisentwicklung bei den Brennstoffen in den nächsten 25 Jahren kann niemand auch nur annähernd genau vorhersagen.
So rechnet der Verbraucher

## Slide 112: Wirtschaftlichkeit
Zur Beurteilung und Optimierung einer Energiesparmaßnahme müssen folgende Größen berücksichtigt werden:
    Investitionen
    Nutzungsdauer
    Kapitaleinsatz
    Jährlicher Energieverbrauch
    Wartung und Unterhalt
    Entwicklung der Energiepreise
So rechnet die Fachwelt

## Slide 113: Wirtschaftlichkeit
Einfamilienhaus
mit 200 m2 zu dämmender Außenwandfläche
24 cm Wanddicke vorhanden
U-Wert alt: 1,45 W/m2 K
U-Wert neu: 0,32 W/m2 K
Kosten 130,- €/m2 - insgesamt 26.000,- €
Darin enthaltene Mehrkosten für das WDVS 95,- €/m2
Insgesamt 19.000,- €
Beispiel

## Slide 114: Wirtschaftlichkeit
Energieeinsparung ca. 10.000 kWh/Jahr
in 30 Jahren insgesamt 10.000 kWh/Jahr x 30 Jahre
= 300.000 kWh
Aufnahme eines zinsgünstigen Darlehens mit einer
Laufzeit von 10 Jahren, Effektivzins 2,00 %
    Investitionskosten 26.000,- €
    Zinsen insgesamt 3.000,- €
    Summe 29.000,- €
Beispiel

## Slide 115: Wirtschaftlichkeit
Gesamtkosten pro kWh eingesparter Energie
29.000,- € / 300.000 kWh = 9,7 Ct / kWh
Mehrkosten pro kWh eingesparter Energie
21.190,- € / 300.000 kWh = 7,1 Ct / kWh
Durchschnittliche Nutzenergiekosten bei einer Ölheizung in den nächsten 30 Jahren:
Aktueller Heizölpreis: 65 Ct/L ≈ 6,5 Ct/kWh Endenergie
Aktueller Preis pro kWh Nutzenergie: ca. 7,2 Ct / kWh
Mittlerer Preis bei jährl. Preissteigerung 0 %: 7,2 Ct / kWh
2 %: 9,9 Ct / kWh
5 %:16,8 Ct / kWh
Beispiel

## Slide 116: Wirtschaftlichkeit
Gesamtkosten 29.000,- €
Mehrkosten 21.190,- €
Durchschnittliche Nutzenergiekosten ohne Dämmung bei einer Ölheizung in den nächsten 30 Jahren:
Aktueller Preis pro kWh Nutzenergie: ca. 7,2 Ct / kWh
Nutzenergiekosten für 300.000 kWh bei
jährlicher Preissteigerung 0 %: 21.600,- €
jährlicher Preissteigerung 2 %: 29.700,- €
jährlicher Preissteigerung 5 %: 50.400,- €
Beispiel

## Slide 117: Entwicklung Heizölpreis
Im Raum Mainz/Wiesbaden
Chart: Jahr
2000 Liter
5000 Liter
Trendlinie
Quelle: IHK Frankfurt am Main

## Slide 118
ANFORDERUNGEN DER ENERGIEEINSPARVERORDNUNG
(EnEV)

## Slide 119: Nachrüstpflichten
  Heizkessel für flüssige und gasförmige Brennstoffe müssen nach 30 Jahren außer Betrieb genommen werden (Ausnahme NT- und BW-Kessel)
  Zugängliche Heizungs- und Warmwasser- leitungen und Armaturen in unbeheizten Räumen sind unverzüglich zu dämmen. Dämmstärke soll dem Rohrleitungsdurch- messer entsprechen (WLG 035)
Im Gebäudebestand
Foto: Martina Rittersdorf

## Slide 120: Nachrüstpflichten
Im Gebäudebestand
Foto: Envysis GmbH
Zugängliche oberste Geschossdecken von beheizten Räumen, die nicht die Anforderungen an den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2 erfüllen, müssen bis Ende 2015 gedämmt werden (U-Wert ≤ 0,24 W/m2K, ca. 17 cm Dämmstärke).
Alternativ kann auch das darüber liegende Dach gedämmt werden.

## Slide 121: Nachrüstpflichten
Im Gebäudebestand
Ausnahmen:
Selbstgenutzte Ein - Zweifamilienhäuser, die der Eigentümer am 1.2.2002 bewohnt hat: Die Pflichten sind erst bei Eigentümerwechsel zu erfüllen, Frist 2 Jahre ab Übergang
Die Maßnahme ist unwirtschaftlich. Antrag bei Baubehörde stellen - gilt nicht für Heizkessel!

## Slide 122: GEBÄUDEBESTAND
Dächer und oberste Geschossdecken
müssen Mindestdämmwerte einhalten (UD-Wert < 0,24 W/m²K; ~ 18 cm Dämmstärke),
z.B. bei
Erneuerung der Dachhaut einschl. Lattung und Verschalung,
Erneuerung der Abdichtung bei Flachdächern,
Einbau von Bekleidungen oder Verschalungen auf der kalten Seite oder Einbau von Dämmschichten bei Wänden oder Decken zum unbeheizten Dachraum
Ausnahme: Bauteile, die ab 1984 errichtet oder erneuert wurden
Wann greift die EnEV?

## Slide 123
Außenwände, die an Außenluft grenzen müssen Mindestdämmwerte einhalten (UAW-Wert < 0,24 W/m²K;
~ 12 - 14 cm Dämmstärke),
z.B. bei
Außenseitiger Anbringung von Platten, Verschalung oder Vorsatzschalen,
Putzerneuerung
Ausnahme: Außenwände, die ab 1984 errichtet oder erneuert wurden
GEBÄUDEBESTAND Wann greift die EnEV?

## Slide 124
GEBÄUDEBESTAND Wann greift die EnEV?
Fenster und Türen mit Glas
müssen Mindestdämmwerte einhalten
UW-Wert < 1,3 W/m²K,
bei Sonderverglasungen UW-Wert < 2,0 W/m²K, bei Fenstertüren mit Klapp-, Falt-, Schiebe- oder Hebemechanismus UW-Wert < 1,6 W/m²K ),
z.B. bei
Ersatz oder erstmaligem Einbau,
Einbau von Vor- oder Innenfenstern,
Ersatz der Verglasung oder verglaster Flügelrahmen

## Slide 125
GEBÄUDEBESTAND Wann greift die EnEV?
Bauteile zu unbeheizten Räumen oder zum Erdreich
müssen Mindestdämmwerte einhalten
UG-Wert < 0,30 W/m²K; ~ 8 cm Dämmstärke, bzw. bei Decken nach unten gegen Außenluft UG-Wert < 0,24 W/m²K; ~ 10 cm Dämmstärke,
z.B. bei
Erneuerung oder Einbau von außenseitigen Bekleidungen, Verschalungen, Feuchtigkeitssperren oder Drainagen,
Erneuerung oder Einbau von Fußboden-aufbauten auf der beheizten Seite,
Anbringen von Deckenbekleidungen auf der Kaltseite
Ausnahme: Bauteile, die ab 1984 errichtet oder erneuert wurden

## Slide 126: MindestAnforderungen der EnEv
UAW < 0,24
EnEV 2014
UG < 0,30
UKD < 0,30
UW < 1,30
UOG < 0,24
UD < 0,24
Empfehlungen
UAW < 0,20
UG < 0,30
UKD < 0,30
UW < 1,00
UOG < 0,20
UD < 0,20
Darf‘s ein bisschen mehr (Dämmung) sein?!

## Slide 127
LUFTDICHTHEIT

## Slide 128: Luftdichtheit
Vermeiden von Bauschäden
Vermeiden von Zugluft
Vermeiden unnötiger Lüftungswärmeverluste
Verbesserter Schallschutz (Außenlärm, Nachbarwohnungen)
Höhere Luftqualität (z.B. geringere Radonbelastung im Keller)
Schon bei mäßig dichten Gebäuden mit Niedrigenergiehausanspruch kann der Jahresheizwärmebedarf um 30 % höher ausfallen als erwartet.
Gründe für eine luftdichte Gebäudehülle

## Slide 129: Undichtheiten der Gebäudehülle
Das kann an undichten Stellen passieren!
Beispiele aus der Praxis

## Slide 130: Dachkonstruktion
d
Holzweichfaserplatte =
Winddichtung
Sparren/Dämmung
Kantholz/Dämmung
Dampfbremse =
Luftdichtung
Gipskarton
Winddichtung verhindert Luftströmung in die Konstruktion
Luftdichtung verhindert Luftströmung durch die Konstruktion
Luftdichtheit (innen) und Winddichtheit (außen)

## Slide 131: Dachkonstruktion
Wasserdampfstrom durch Fugen und Ritzen
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 132: Undichtheiten der Gebäudehülle
Quelle: Impulsprogramm Hessen
Ortgang – Zugluft in einer Dachwohnung

## Slide 133: Undichtheiten der Gebäudehülle
Quelle: Impulsprogramm Hessen
Anschluss Dach - Außenwand
Schimmelbildung außen!

## Slide 134: Undichtheiten der Gebäudehülle
Thermografie eines Dachflächenfensters
Beispiele aus der Praxis
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 135: Undichtheiten der Gebäudehülle
Thermografie einer Dachbodenluke
Beispiele aus der Praxis
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 136: Undichtheiten der Gebäudehülle
Unterdruckthermografie einer Außenwand im EG
Beispiele aus der Praxis
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 137: Undichtheiten der Gebäudehülle
Unterdruckthermografie einer Dachwohnung
Beispiele aus der Praxis
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 138: Undichtheiten der Gebäudehülle
Beispiele aus der Praxis
Quelle: Impulsprogramm Hessen
Vorprogrammierter Feuchteschaden!

## Slide 139: Typische Problempunkte
Alle Durchdringungen von Außen bzw. unbeheizten Räumen zu beheizten Räumen wie
  Heizungs- und Wasserrohre
  Zu- und Abluftrohre der Lüftungsanlage
  Schornstein, Antennenmast
  Solaranlage
  Installationsschächte
  Kanalentlüftungsrohre
Einbauspülkästen
Steckdosen
Rollladenkästen
Quelle: hessenEnergie, Wiesbaden

## Slide 140: Typische Problempunkte
Rollladengurtdurchführungen
Deckenstrahlereinlassungen, Lichtauslässe
Kamin
Aufhängungen der Heizung
Übergänge von Fenster und Fensterbank zur Wand oder zum Dach
Fußboden – Wand – Anschluss
Anbringung von Dampfsperren /-bremsen an Mauerwerk bzw. Holzkonstruktion
Quelle: hessenEnergie, Wiesbaden

## Slide 141: Typische Problempunkte
Anschlussbereich der einzelnen Dampfsperrbahnen
Anschluss Innen/Außenwand bei Holzkonstruktionen
Fehlende Dichtungen an Spitzbodenluke, Abseiten- und Kellertüren
(siehe auch „Blower-Door-Messung“, Leitfaden für Bauherren und Planer auf www.hessenenergie.de)
Quelle: hessenEnergie, Wiesbaden

## Slide 142: Lüftungswärmeverluste
- 10°C
10°C
20°C
- 2°C
- 10°C
5°C
20°C
Fensterlüftung
Luftundichtheiten
Kontrolliert und unkontrolliert

## Slide 143: Luftdichtheitsebene
- 10°C
10°C
20°C
- 2°C
- 10°C
5°C
20°C

## Slide 144: Luftdichtheitsebene
- 10°C
10°C
20°C
- 2°C
- 10°C
5°C
20°C
Durchdringungen

## Slide 145: Luftundichtheiten
- 10°C
10°C
20°C
- 2°C
- 10°C
5°C
20°C
Rollladenkasten
Türen
Fenster
Durchdringungen
Materialmix

## Slide 146: Luftdichtheit im Dach
Luftdichtheitsbahn (Folie oder armierte Baupappe)
Doppelseitiges Klebeband oder Klebemasse
Anpresslatte
Überlappung der Luftdichtheitsbahn

## Slide 147: Luftdichtheit im Dach
Überlappung der Luftdichtheitsbahn
Luftdichtheitsbahn (Folie oder armierte Baupappe)
Doppelseitiges Klebeband oder Klebemasse

## Slide 148: Luftdichtheit im Dach
Überlappung der Luftdichtheitsbahn
Luftdichtheitsbahn (Folie oder armierte Baupappe)
Einseitiges spezielles Klebeband

## Slide 149: Luftdichtheit im Dach
Überlappung der Luftdichtheitsbahn
Luftdichtheitsbahn (Folie oder armierte Baupappe)
Doppelseitiges Klebeband

## Slide 150: Luftdichtheit im Dach
Luftdichtheitsbahn (Folie oder armierte Baupappe)
Gipskarton
Putzträger z.B. Streckmetall
Anschluss an Giebelwand

## Slide 151: Luftdichtheit im Dach
Anschluss an Giebelwand
Luftdichtheitsbahn (Folie oder armierte Baupappe)
Gipskarton
Komprimiertes Dichtungsband
Anpresslatte

## Slide 152: Luftdichtheit im Dach
Anschluss an eine Dachpfette
Luftdichtheitsbahn (Folie oder armierte Baupappe)
Bahnenstreifen rutschsicher
Einseitiges spezielles Klebeband

## Slide 153: Planungsfehler
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 154: Luftdichtheit im Dach
Luftdicht verklebte Fläche mit PE-Folie
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 155: Luftdichtheit im Dach
Luftdicht verklebte Fläche mit Kraftpapier und Latexkleber
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 156: Luftdichtheit im Dach
Werkseitig eingebauter Folienkragen für Dachflächenfenster
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 157: Fenster
Fotos: VZ RLP
PU-Schaum ergibt keinen luftdichten Einbau!!
Luftdichter Fenstereinbau
Notes: 157

## Slide 158: Fenster
Fotos: VZ RLP
Luftdichter Fenstereinbau
Notes: 158

## Slide 159
Weitere Praxisbeispiele

## Slide 160: Einfamilienhaus Baujahr 1959
Außenwand-dämmung
Kellerdämmung wo möglich
Dachausbau mit Dämmung
PV-Anlage
z.T. neue Fenster u. Haustür
Vor und nach der Modernisierung

## Slide 161: Einfamilienhaus Baujahr 1959
Dachausbau im Zuge der Modernisierung

## Slide 162: Einfamilienhaus Baujahr 1959
Vor und nach der Modernisierung

## Slide 163: Einfamilienhaus Baujahr 1959
Vor und nach der Modernisierung

## Slide 164: Einfamilienhaus Baujahr 1959
Wärmebrücken

## Slide 165: Einfamilienhaus Baujahr 1959
Dachdämmung

## Slide 166: Einfamilienhaus Baujahr 1959
Luftdichtheitsmessung
Ausgangszustand
Luftwechselzahl n50: 9,63 +/- 0,51 1/h
Endzustand
Luftwechselzahl n50: 4,32 +/- 0,23 1/h

## Slide 167: Einfamilienhaus Baujahr 1959
Vor und nach der Modernisierung

## Slide 168: Wohn- und Bürogebäude
vorher - Straßenansicht - nachher
Fotos: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 169: Wohn- und Bürogebäude
vorher - Gartenansicht - nachher
Fotos: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 170: Dämmmaßnahmen
Kellerdecke
14cm auf + 8cm unter
Trennwand zur Scheune 20cm
Außenwand 20cm
Bodenplatte 22cm
Holzstil-Fenster
3-fachverglast
Fensterbank als Sandsteinnachbildung
Geschossdecke 22cm
Fotos: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 171: technische Maßnahmen
Zentrale Be- und Entlüftung
mit Wärmerückgewinnung
Thermische Solaranlage zur
Warmwasserbereitung und
Heizungsunterstützung
Gas-Brennwerttherme
500 l Heizungs-Pufferspeicher
mit Frischwassermodul
Zuluft über Erdreich-
wärmetauscher
Fotos: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 172: End-Energiekennzahl
Chart: 
| Ausgangszustand | Erweiterung | Deckendämmung | Kellerdeckendämmung | WDVS | Fenster | Lüftungsanlage mit WRG | Optimierung Heizung + WW | heizungsunterstützende Solaranlage
Endenergiekennzahl in [kWh/m²a] Wohnfläche | 475 | 300 | 279 | 258 | 137 | 118 | 85 | 73 | 57
118 m²
173 m²
Wohnfläche
in [kWh pro m² Wohnfläche und Jahr]
Notes: 172

## Slide 173: Kosten
Solaranlage für WW und HZG: 9.000,- €
Lüftungsanlage mit WRG: 6.500,- €
Dämmung Kellerdecke/Bodenplatte: 4.500,- €
Außenputz / WDVS: 17.000,- €
Fenster und Außentüren: 20.000,- €
Oberste Geschossdecke: 1.000,- €
Summe: 58.000,- €
Für energierelevante Maßnahmen
Stand 2004/05
Notes: 173

## Slide 174: Kosten
Finanzierungshilfen und Förderung
Stand 2004/05
Zinsvorteil im CO2-Gebäudesanierungs-
programm: eff. Zins: 2,42 % statt 4,6 % 4.200,- €
20 % Teilschulderlass: 7.400,- €
BAFA-Mittel für Solaranlage: 1.210,- €
Dorferneuerungsprogramm (anteilig): 4.500,- €
Summe: 17.310,- €
verbliebene energiebedingte Kosten: ~ 41.000,- €
Notes: 174

## Slide 175: Energiekosten über 20 jahre

## Slide 176: Ergebnis
vorher
nachher
307,5
397,2
Vom Altbau zum Niedrigenergiehaus

## Slide 177: Zwei-Familien-Haus, Mainz
Vor und nach der Modernisierung

## Slide 178: Zwei-Familien-Haus, Mainz
Vor und nach der Modernisierung

## Slide 179: Zwei-Familien-Haus, Mainz
Gebäudedaten und Baukosten

## Slide 180: Zwei-Familien-Haus, Mainz
Energierelevante Daten

## Slide 181: Zwei-Familien-Haus, Mainz
Energierelevante Maßnahmen

## Slide 182: Zwei-Familien-Haus, Mainz
Maßnahmen Anlagentechnik

## Slide 183: Zwei-Familien-Haus, Mainz
Energiebedarf nach der Sanierung

## Slide 184
ANLAGENTECHNIK

## Slide 185: aNLAGENTECHNIK
Bestandteile einer Heizungsanlage
Heizkessel
Warmwasser-speicher
Notes: 185

## Slide 186: Die Heizungsanlage
Versorgungsalternativen

## Slide 187: Die Heizungsanlage
Versorgungsalternativen

## Slide 188: Die Heizungsanlage
Versorgungsalternativen

## Slide 189: Preisentwicklung von Brennstoffen

## Slide 190
Heizungen von gestern
...und heute
Fotos: H. Obermeyer

## Slide 191
und heute!
Fotos: links Joachim Weid, rechts Bernhard Andre
Heizungstechnik gestern

## Slide 192
30 °C
90 °C
60 °C
90 °C
Konstant- Temperaturkessel
Kesseltemperatur-
Thermostat
Handventil
Pumpe
Heizkörper
H. Obermeyer

## Slide 193
M
90 °C
55 °C
65 °C
60 °C
Konstant- Temperaturkessel
Thermostatventil
Mischer- Temperaturregelung
Heizkörper
H. Obermeyer

## Slide 194
65 °C
55 °C
65 °C
60 °C
Heizkörper
Regelung- und Steuersystem
Thermostatventil
Niedertemperatur-
oder Brennwertkessel
H. Obermeyer

## Slide 195
55 °C
45 °C
55 °C
50 °C
Niedertemperatur-
oder Brennwertkessel
Heizkörper
Regelung- und Steuersystem
Thermostatventil
H. Obermeyer

## Slide 196
32 °C
28 °C
32 °C
30 °C
H. Obermeyer
Heizen mit "kalten" Heizungen?

## Slide 197: Musterhaus
Heizlast: 15,6 kW
( = 130 W/m² x 120 m²)
Heizkessel: 15 – 18 kW

## Slide 198: Musterhaus
Heizlast: 15,6 kW
( = 130 W/m² x 120 m²)
Heizkessel: 15 – 18 kW
Kaminofen: 5 – 12 kW
mit Kaminofen

## Slide 199: Musterhaus
Heizlast: 8,4 kW
( = 70 W/m² x 120 m²)
Heizkessel: 15 – 18 kW
Kaminofen: 5 – 12 kW
mit optimierter Gebäudehülle

## Slide 200: Musterhaus
Heizlast: 8,4 kW
( = 70 W/m² x 120 m²)
Heizkessel: 15 – 18 kW
Kaminofen: 5 – 12 kW
Optimiert, Kaminofen mit Wärmetauscher

## Slide 201: Musterhaus
Heizlast: 8,4 kW
( = 70 W/m² x 120 m²)
Heizkessel: 15 – 18 kW
Kaminofen: 5 – 12 kW
Kaminofen mit Wärmetauscher + Solaranlage

## Slide 202: Erdgas / (Biogas)
Erdgasleitung
Niedertemperaturkessel
Brennwertkessel
(Blockheizkraftwerk)
Warmwasser-speicher
Aufstellort außerhalb der beheizten Hülle

## Slide 203: Erdgas / (Biogas)
Erdgasleitung
wandhängender Brennwertkessel
mit Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip
Aufstellort innerhalb der beheizten Hülle

## Slide 204: Erdgas / (Biogas)
Erdgasleitung
wandhängender Brennwertkessel
Warmwasser-speicher
Aufstellort innerhalb der beheizten Hülle

## Slide 205: Holzpellet / Hackschnitzel
Niedertemperaturkessel
(Blockheizkraftwerk)
Pelletlager / Silo
unterirdisch, im Schuppen oder
im Keller
Brennstoff-Transport
Schnecke o. Sauggebläse
Heizungs-Pufferspeicher empfohlen, ggf. mit Warmwasserbereitung

## Slide 206: Die Heizungsanlage
alle Räume wie gewünscht und gleichmäßig schnell warm werden,
die Heizkörper schnell auf eine veränderte Einstellung der Thermostatventile ansprechen,
die Anlage keine Strömungsgeräusche entwickelt,
die eingesetzte Energie sehr gut ausgenutzt wird.
funktioniert optimal und komfortabel,
wenn
Quelle: Vereinigung der deutschen Zentralheizungswirtschaft e.V.

## Slide 207: Die Heizungsanlage
Effizienter Wärmeerzeuger
z.B. Brennwertkessel
Zentrale Regelung
z.B. witterungs- oder bedarfsgeführt
Raum-Regelung
z.B. Thermostatventile
Umwälzpumpen
z.B. elektronisch geregelt oder mehrstufig
Dämmung der Rohrleitungen
Dämmstärke entspricht mindestens dem Rohrleitungs-Durchmesser
Wartung
regelmäßige Inspektion von Wärmeerzeuger und aller Komponenten
Wichtig: Optimierung der Gesamtanlage inkl. Hydraulischer Abgleich
Anforderungen an die Anlagentechnik
!

## Slide 208: Der Hydraulische Abgleich
ohne hydr. Abgleich mit hydr. Abgleich
70°
65°
60°
40°
Auf die Einstellung kommt es an!

## Slide 209: Der hydraulische Abgleich
Der hydraulische Abgleich gehört zu den anerkannten Regeln der Technik - festgehalten in der DIN 18380, die insbesondere bei Verträgen auf Basis der VOB zu beachten ist!
Der hydraulische Abgleich ist nach der VOB ein immer zu leistender Teil der Bauleistungen!
Übrigens:
Quelle: Jagnow, Wolff: Optimus – Optimierung von Heizungsanlagen, www.delta-q.de

## Slide 210: Brennwertkessel
Optimale Ausnutzung des Energiegehalts des Brennstoffs
Bei Erdgas steigt der Jahresnutzungsgrad um bis zu 11%, bei Heizöl um bis zu 6%
Gut kombinierbar mit niedrigen Heizwassertemperaturen
Einbau eines Luft-Abgas-Systems sehr sinnvoll
Bei Gas als Brennstoff ist keine Neutralisation des Kondensats erforderlich

## Slide 211: Thermische Solaranlage
zur Warmwasserbereitung
Quelle: Wagner-Solar, Cölbe
Kosten
ca. 5.000,-€

## Slide 212: Thermische solaranlage
zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung
Kosten ca.
12 - 14.000,-€

## Slide 213: Thermische solaranlage
Deckungsbeitrag der Solaranlage für Heizung und Warmwasser
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Energie (kWh)
Solargewinn
Warmwasser
Heizwärmebedarf
Deckungsbeitrag im Jahresmittel bis zu ca. 30%.
Hängt sehr vom Gesamtwärmebedarf ab.

## Slide 214: Pellet-einzelofen
mit Vorratsbehälter
Notes: Holzpelletofen mit Vorratsbehälter

## Slide 215: Pellet-Zentralheizung
Brennstoff CO2-neutral
Heizwert: 1 kg Pellets  5 kWh
Kosten: ca. 25 Ct pro kg oder ca. 5 Ct/kWh
Kessel sind etwa 50 bis 100 % teurer als Ölheizkessel: ca. 6 - 10.000,- €
Förderung : Pelletöfen mit Wassertasche: 80,- € je kW, mindestens 2.000,- € Pelletkessel: 80,-€ je kW, mind. 3.000,- €, mit Pufferspeicher (≥30L/kW): mindestens 3.500 €
Voraussetzungen: Kesselwirkungsgrad ≥ 89%, bei Pelletöfen ≥ 90%
Grenzwerte für CO und Staub sind einzuhalten und hydraulischer Abgleich

## Slide 216: Wärmepumpe
mit Erdkollektor mit Erdsonde
Wärmequelle Erdreich

## Slide 217: Wärmepumpen
Grundsätzlich sollte nur monovalente und nicht monoenergetische Betriebsweise realisiert werden
Die Warmwasserbereitung sollte unbedingt mit einbezogen werden
Niedrige Vorlauftemperaturen bei der Verteilung anstreben
Die Jahresarbeitszahl sollte deutlich über 3 liegen und vertraglich vereinbart werden
Neben dem Stromzähler sollte immer ein Wärmezähler eingebaut werden
Wichtige Hinweise zur Planung

## Slide 218: Wärmepumpen
Zu jeder Wärmepumpe gehört ein Sondervertrag mit dem Stromversorger. Die Preise liegen zwischen 15 und 19 Ct pro kWh
Die Investitionskosten hängen sehr stark vom Aufwand zur Erschließung der Wärmequelle ab
Eine knappe und möglichst genaue Dimensionierung ist unbedingt erforderlich
Eine Wärmepumpe reagiert viel sensibler auf Planungs- und Ausführungsfehler als Öl- oder Gaskessel
Wichtige Hinweise zur Planung

## Slide 219
LÜFTUNGSANLAGEN

## Slide 221: Mechanische Abluftanlage
Leistung des Ventilators: 20 W im Einfamilienhaus
Jahresstromverbrauch: ca. 150 kWh/a
Investitionskosten bei einem Einfamilienhaus:
ca. 4.000,- €
Schlafzimmer
Bad
Wohnzimmer
Küche
Zuluft
Zuluft
Abluft
Abluft
Fortluft

## Slide 222: Lüftungsanlage mit Wärmerück-gewinnung
Leistung der Ventilatoren: 50 W im Einfamilienhaus
Jahresstromverbrauch: ca. 400 kWh/a
Investitionskosten bei einem Einfamilienhaus:
ca. 8.000,- €
Schlaf-zimmer
Bad
Wohnzimmer
Küche
Fortluft
Außenluft
Zuluft
Zuluft
Abluft
Abluft

## Slide 223: Vorteile einer Lüftungsanlage
dauerhafter hygienischer Luftwechsel
Gleichmäßige Lufterneuerung auch nachts und bei Abwesenheit
Gleichmäßig geringe Schadstoffkonzentration in der Raumluft
Gerüche aus Küche, Toilette und Bad werden sofort abgesaugt
Die Luftfeuchtigkeit steigt nicht übermäßig an
Fenster können zu bleiben, müssen es aber nicht
Allergiker freuen sich über weniger Blütenpollen im Haus

## Slide 224
MODERNISIERUNGS-
FAHRPLAN

## Slide 225: Modernisierungsfahrplan
Bei Gebäuden, die älter als 25 Jahre sind, besteht häufig ein Einsparpotential von mehr als 50 %.
Bei der Altbaumodernisierung kann jeder seinen individuellen Fahrplan aufstellen.
Eine Komplettsanierung bietet die besten Möglichkeiten.
Aber auch jedes Einzelvorhaben am Gebäude sollte unbedingt mit einer Energiesparmaßnahme verbunden werden, sonst wird eine gute Chance verpasst.
Eine qualifizierte Vor-Ort-Beratung berechnet die Einsparpotentiale.
Die Energieberatung der Verbraucherzentrale RLP hilft bei allen praktischen Fragen.

## Slide 226: Modernisierungsfahrplan
Dämmung der obersten Geschossdecke Dicke: 20 cm Materialpreis ca. 30-50 € pro m2
Dämmung der Kellerdecke Dicke: 6-10 cm Materialpreis ca. 20-25 € pro m2
Rohrleitungen im kalten Bereich dämmen Dicke: 20-50 mm Materialpreis ca. 10 € pro m
Heizung optimieren Kosten 500 bis 1.000 €
Sofort-Maßnahmen

## Slide 227: Modernisierungsfahrplan
Außenwanddämmung durchführen bei Fassadenerneuerung bei Feuchtigkeits- und Schimmelbildung
Dicke: 14-20 cm Kosten 100-150 € pro m2
Innendämmung durchführen bei Wohnungsrenovierung bei Feuchtigkeits- und Schimmelbildung
Dicke: 6-10 cm Kosten 60-80 € pro m2
WDR-Maßnahmen

## Slide 228: Modernisierungsfahrplan
Dachdämmung durchführen bei Dachausbau bei Dacherneuerung
Dicke: 20 cm Kosten ca. 100 € pro m2
Wärmeschutzverglasung durchführen bei Fenstererneuerung Kosten 400-500 € pro m2
Solaranlage einbauen bei Heizungserneuerung
Kosten 5.000 – 14.000 €
WDR-Maßnahmen

## Slide 229
FÖRDERPROGRAMME

## Slide 230: KfW Förderprogramme
Zinsvergünstigungen, Tilgungszuschüsse, Barzuschüsse
Gefördert werden:
Einzelmaßnahmen wie Erneuerung der Fenster oder der Heizungsanlage
Umfangreiche Sanierungen zum KfW-Effizienzhaus 55, 70, 85, 100, 115 oder Denkmal,
Programm „Energieeffizient sanieren“

## Slide 231: KfW Förderprogramme
Sanierung zum KfW Effizienzhaus
Der Primärenergiebedarf in kWh/(m2a) darf einen bestimmten Wert nicht überschreiten.
Der Wärmeverlust über die Gebäudehülle (Transmissionswärmeverlust) darf einen bestimmten Wert nicht überschreiten
Beide maximal zulässigen Werte müssen für jedes Gebäude berechnet werden
Die Anforderungen orientieren sich an den Vorgaben für die Primärenergie und den Dämmstandard der Gebäudehülle bei Neubauten:

## Slide 232: KfW Förderprogramme
Förderstufen der KfW Effizienzhäuser
Effizienzhaus | Jahresprimärenergiebedarf QP *1 | Spezifischer Transmissionswärmeverlust HT' *2
Denkmal | 160%* | 175 %*
115 | 115 % | 130 %
100 | 100 % | 115 %
85 | 85 % | 100 %
70 | 70 % | 85 %
55 | 55 % | 70 %
*1 | Angaben in % des Anforderungswertes der EnEV an das Referenzgebäude für einen Neubau.
*2 | Angaben in % des errechneten Wertes für das Referenzgebäude.
Grundsätzlich gilt:
Je kleiner die Kennzahl des Effizienzhauses, umso geringer der Energiebedarf des Gebäudes und umso höher die Förderung.
* Zielwert

## Slide 233: KfW Förderprogramme
Sanierung zum KfW Effizienzhaus
Antragstellung vor Beginn der Maßnahme
Ausführung durch eine Fachfirma
Eine energetische Fachplanung und Baubegleitung durch einen Sachverständigen sind nachzuweisen.
Ein Hydraulischer Abgleich ist durchzuführen
Messung der Luftdichtheit der Gebäudehülle bei KfW-Effizienzhäusern 55 und 70
Weitere Fördervoraussetzungen

## Slide 234: KfW Förderprogramme
Einzelmaßnahmen/Baubegleitung
Einzelmaßnahmen
Bauteilanforderungen sind einzuhalten
Eine energetische Fachplanung und Begleitung durch einen Sachverständigen sind nachzuweisen
Bei bestimmten Maßnahmen ist ein Hydraulischer Abgleich durchzuführen
Qualifizierte Baubegleitung
Zuschuss von 50 %, maximal 4.000,- €
Weitere Informationen unter www.kfw.de

## Slide 235: Förderprogramm BAFA
Zur Nutzung Erneuerbarer Energien
Thermische Solaranlagen
  Anlage zur Warmwasserbereitung: 50,- €/m2 Koll.fl.; mind. 500 €
Kombianlagen für HZG und WW: 140,- €/m2 Koll.fl.; mind. 2.000 €
plus Brennwertkessel (erstmalig): 500,- € pauschal
plus Pellet- oder Scheitholzkessel oder plus Pelletofen mit Wassertasche, oder plus Wärmepumpe: 500,- € pauschal
Pelletöfen und -kessel
  Pelletofen mit Wassertasche 80,- € je kW, mind. 2.000,- €
  plus Solaranlage/Wärmepumpe 500,- €
  Pelletkessel ohne Pufferspeicher 80,- € je kW, mind. 3.000,- €
  plus Solaranlage/Wärmepumpe 500,- €
  Pelletkessel mit Pufferspeicher 80,- € je kW, mind. 3.500,- €
  plus Solaranlage/Wärmepumpe 500,- €

## Slide 236: Förderprogramm BAFA
Zur Nutzung Erneuerbarer Energien
Wärmepumpen
  Luft/Wasser, JAZ ≥ 3,5: 1.500,- € bis 37,5 kW Sole/Wasser, JAZ > 3,8: 4.500,- € bis 45 kW
  plus Solaranlage 500 €
Hocheffiziente Solarpumpe bei Solaranlagen 50,- € je Pumpe
  Informationen und Förderanträge bei:
  Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
  Tel:06196/908-625, e-mail:solar@bafa.de, Internet: www.bafa.de

## Slide 237: Förderprogramme
Ausführliche Informationen unter
www.energieberatung-rlp.de

## Slide 239: Noch Fragen?
Wir bieten Antworten

## Slide 240
Kostenlose Energieberatung in über 60 Standorten in RLP Weitere Infos unter 0800 60 75 600 (kostenfrei aus allen Netzen) www.energieberatung-rlp.de

## Slide 241: Energie-check vor ort
Basis-Check für Mieter und Wohnungseigentümer: 10 € Strom sparen + Heizen und Lüften
Gebäude-Check für Hausbesitzer: 20 € Strom sparen + Heizen und Lüften + Gebäudehülle und Heizung
www.energieberatung-rlp.de
Wir kommen zu Ihnen
Anmeldung unter 0800 – 60 75 600
(kostenfrei aus allen Netzen)

## Slide 242
Wärmedämmung - Millionen Schafe können nicht irren!
Letzte Frage
Heizen Sie noch, oder dämmen Sie schon?

## Slide 243: Vielen dank für ihre Aufmerksamkeit
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.
Seppel-Glückert-Passage 10 • 55116 Mainz
energie@vz-rlp.de • www.energieberatung-rlp.de
VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!