## Slide 1
Energetische Modernisierung von regionaltypischen Gebäuden
von
Dipl.-Ing. (FH) Uwe Kaska
Honorar-Energieberater der

## Slide 2: Themenüberblick
Eingriffe in die Funktion und Nutzung von älteren Wohngebäuden,
Bauphysikalische Grundlagen,
Maßnahmen an der Gebäudehülle,
Optimierung von Heizungsanlagen,
Foto: IWU, Darmstadt

## Slide 3: Vorbehalte, Ängste, Hemmnisse, Schwierigkeiten
- Kann man ein Haus kaputt dämmen?
- Muss eine Wand atmen?
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich
- Können Fenster oder Wände schwitzen?

## Slide 4: Eingriffe in die Funktion und Nutzung von Wohngebäuden im vergangenen Jahrhundert
Ersatz von Einzelöfen durch Zentralheizungen (der Einzelofen wirkte wie eine Abluftanlage)
Folgen:
geringerer Luftwechsel,
geringere Feuchteabfuhr,
Aufstellort der Zentralheizung bis heute häufig in unbeheizten Bereichen, hohe Wärmeverluste in den Aufstellraum, Keller ist (war) häufig der wärmste Raum im Haus.

## Slide 5: Luftwechsel durch Einzelofen
Zuluft
Zuluft
Fortluft
Verbrennungsluft
Grafik: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 6: Eingriffe in die Funktion und Nutzung von Wohngebäuden im vergangenen Jahrhundert
besser wärmedämmende Gebäudehüll-Flächen:
Zunächst häufig Fenster, evtl. Dachbereich, nach und nach Wände von (innen oder außen), Kellerdecken, etc.
Maßnahmen aus heutiger Sicht häufig nicht fachgerecht geplant und ausgeführt.
Folgen:
Gebäude werden dichter,
geringerer Luftwechsel,
Veränderung der Innenoberflächen-temperaturen,
Wärmebrücken.
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 7: Eingriffe in die Funktion und Nutzung von Wohngebäuden im vergangenen Jahrhundert
Veränderte Nutzung von Wohngebäuden
früher: sieben Bewohner in vier Räumen
heute: vier Bewohner in sieben Räumen
Folgen:
alle Räume werden beheizt (oder temperiert) aber häufig nicht ausreichend gelüftet,
mehr Fläche pro Bewohner,
höherer spez. Energieverbrauch je Bewohner.

## Slide 8: regionaltypische Wohngebäude
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 9: regionaltypische Wohngebäude
Fotos: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 10: regionaltypische Wohngebäude
Fotos: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 11: regionaltypische Wohngebäude
Fotos: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 12: regionaltypische Wohngebäude
Fotos: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 13: regionaltypische Wohngebäude
Fotos: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 14: regionaltypische Wohngebäude
Fotos: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 15: Strategien für die energetische Sanierung
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 16: Der Energiebedarf eines Wohngebäudes
wird bestimmt von seinen Verlusten!
Je höher die Wärmeverluste vor allem über die Gebäudehülle aber auch die technischen Anlagen sind, um so mehr Energie muss
dem Gebäude zugeführt werden.
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 17: Der Heizenergiebedarf
Transmissions-
wärmeverluste
Lüftungs-
wärmeverluste
Verluste der
Heizung
Grafik: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 18: Strategien für die energetische Sanierung
Energieverluste vermeiden
geht vor
Verluste ausgleichen (auch vor dem Einsatz erneuerbarer Energien)
Für weitgehend unsanierte Wohngebäude gilt i.d.R. folgende Kernaussage:
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 19: Energetische Verbesserung der Gebäudehülle
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 20: beheiztes Volumen festlegen
- 10°C
5°C
- 2°C
- 10°C
20°C
10°C
20°C
Grafik: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 21: beheiztes Volumen festlegen !
- 10°C
- 2°C
5°C
10°C
- 10°C
20°C
20°C
Grafik: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 22: beheiztes Volumen festlegen !
- 10°C
- 2°C
5°C
10°C
- 10°C
20°C
20°C
Grafik: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 23: beheiztes Volumen festlegen !
- 10°C
- 2°C
5°C
10°C
- 10°C
20°C
20°C
Grafik: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 24: Der obere Gebäudeabschluss Geschossdecken
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 25: Wärmedämmung (Decken)
- 10°C
- 2°C
5°C
10°C
- 10°C
20°C
20°C
Grafik: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 26: Typische Holzbalkendecken
Fotos: Bernhard ANDRE, Wittlich
Quelle: IWU, Darmstadt

## Slide 27: Typische Massivdecken
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich
Quelle: IWU, Darmstadt

## Slide 28: Dämmung von Decken (Kaltseite)
Sofort-Maßnahme
Dämmung der Geschossdecke
Dicke: > 15 - 30 cm
Kosten: 20 bis 45 € pro m2

## Slide 29: Der obere Gebäudeabschluss: Trennwände (beheizt gegen unbeheizt)
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 30: Wärmedämmung (Wände gegen unbeheizt)
- 10°C
- 2°C
5°C
10°C
- 10°C
20°C
20°C
Grafik: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 31: Dämmung von Wänden gegen unbeheizt
Sofort-Maßnahme
Dämmung der Trennwänden
Dicke: > 6 - 20 cm
Kosten: 15 bis 50 € pro m2

## Slide 32: Luftschicht zwischen Bauteil und Dämmung
verbleibende Luftschicht

## Slide 33: Typischer Schwachpunkt: Dachbodenzugang
Fotos: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 34: Typischer Schwachpunkt: Ausziehleiter
Fotos: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 35: Der obere Gebäudeabschluss: Dachschrägen
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 36: Wärmedämmung (Schrägdach)
- 10°C
- 2°C
5°C
10°C
- 10°C
20°C
20°C
Grafik: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 37: Typische Schrägdächer
Quelle: IWU, Darmstadt
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 38: Dämmung des Schrägdaches
Wenn-Dann-Maßnahme
Zusätzliche Dämmung der Dachschrägen
Gesamtdämmstärke: > 18 - 22 cm
Materialpreis 35 - 60 € pro m2

## Slide 39: Der untere Gebäudeabschluss: Kellerdecke, Innen-Trennwände
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 40: Wärmedämmung (Kellerdecken)
- 10°C
- 2°C
5°C
10°C
- 10°C
20°C
20°C
Grafik: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 41: Typische Kellerdecken
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich
Quelle: IWU, Darmstadt

## Slide 42: Typische Kellerdecken
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich
Quelle: IWU, Darmstadt

## Slide 43: Dämmung der Kellerdecke
Sofort-Maßnahmen
Dämmung der Kellerdecke und
Innen-Trennwände
Dicke: > 6 - 12 cm
Kosten: 25 - 60 € pro m2

## Slide 44: Typischer Schwachpunkt: Kellerabgang
Fotos: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 45: Fenster: Glas, Rahmen und Rollladenkasten
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 46: Wärmedämmung (Fenster- bzw. Glasaustausch)
- 10°C
- 2°C
5°C
10°C
- 10°C
20°C
20°C
Grafik: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 47: Fenster (Uw)
Ug
Uf
ψfg
Der U-Wert Uw eines Fensters besteht aus 3 Teilen
Uw =
Ag . Ug + Af . Uf + lg . ψg
Ag + Af
Ax = Fläche

## Slide 48: Zweischeiben-Verglasung
2-fach Isolierverglasung im Gebäudebestand
Ug = 2,6 – 3,2 W/m2 K
2-fach Wärmeschutzverglasung
Ug = 1,0 – 1,6 W/m2 K
Luft
Edelgas
Lichtdurchgang 81 %
Lichtdurchgang 76 %
Strahlungsdurchgang
g = 0,77
Strahlungsdurchgang
g = 0,62
außen
-10°C
Innen-Oberflächentemperatur der Scheibe = 7 - 9°C
außen
-10°C
innen
20°C
innen
20°C
Innen-Oberflächentemperatur der Scheibe = 13 - 15°C
Grafik: Hans Weinreuter, VZ Rheinland-Pfalz e.V.

## Slide 49: moderne Verglasungen
2 fach- Wärmeschutzverglasung
Ug = 1,0 – 1,6 W/m2 K
Edelgas
Lichtdurchgang 76 %
Strahlungsdurchgang
g = 0,62
3 fach-Wärmeschutzverglasung
Ug = 0,4 – 0,8 W/m2 K
Edelgas
Lichtdurchgang 66 %
Strahlungsdurchgang
g = 0,50
außen
-10°C
innen
20°C
außen
-10°C
innen
20°C
Innen-Oberflächentemperatur der Scheibe = 15 - 17°C
Innen-Oberflächentemperatur der Scheibe = 13 - 15°C
Grafik: Hans Weinreuter, VZ Rheinland-Pfalz e.V.

## Slide 50: Wann ist der Austausch der Verglasung sinnvoll ??
Quelle: ift, Rosenheim

## Slide 51: Ug-Werte typischer Doppelverglasungen
Quelle: ift, Rosenheim

## Slide 52: Abhängigkeit der U-Werte für Fenster, Glas, Rahmen
Quelle: ift, Rosenheim

## Slide 53: Fenster luftdicht einbauen
Quelle: IWU, Darmstadt

## Slide 54: Fenster luftdicht einbauen
Quelle: IWU, Darmstadt

## Slide 55: Dämmwirkung verschiedener Maßnahmen am Fenster in der Nacht
Quelle: Energiesparinformation 1, IWU Darmstadt

## Slide 56: Fenster- bzw. Glasaustausch
Glasaustausch durchführen:
Ug = 1,0 … 1,2 W / m²K
Kosten 100 - 150 € pro m2
Fenstererneuerung durchführen:
z.B. bei Arbeiten an der Fassade,
zusammen mit einer Außendämmung
Ug = 0,7 … 1,2 W / m²K
Uw = < 1,0 …1,4 W / m²K
Kosten 250 – 500 € pro m2

## Slide 57: Dämmung eines Rollladenkasten

## Slide 58: erhaltenswerte Türen
Fotos: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 59: Wände: Außenwände
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 60: Wärmedämmung (Außenwände)
- 10°C
- 2°C
5°C
10°C
- 10°C
20°C
20°C
Grafik: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 61: Feuchtequellen bei Außenwänden
Quelle: Energieagentur NRW
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 62: Typische Außenwände 1
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich
Quelle: IWU, Darmstadt

## Slide 63: Typische Außenwände 2
Bruchsteinwand 55–70cm
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich
Quelle: IWU, Darmstadt

## Slide 64: Eigenschaften von Bruchstein-Mauerwerk
Quelle: Werte nach Eichler
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich
regionales Vorkommen:
Vor allem Schiefer- aber auch Buntsandstein
Materialeigenschaften von
inhomogenem Mauerwerk
Dichte in [ kg/m³ ]: 1.200 2.000 2.800
Wärmeleitfähigkeit 0,6 1,4 2,7
in [ W/m K ]:
Wärmespeicher- 7,3 13,3 20,4
fähigkeit in [ W/m³K ]
Wandstärken in [ cm ] 55 70
U-Werte in [ W/m²K ] 1,7…2,0 1,4…1,8

## Slide 65: Eigenschaften von Bruchstein-Mauerwerk
Quelle: Werte nach Eichler
regionales Vorkommen:
Vor allem Schiefer- aber auch Buntsandstein
Materialeigenschaften von
inhomogenem Mauerwerk Bims
Dichte in [ kg/m³ ]: 1.200 2.000 2.800 1.200
Wärmeleitfähigkeit 0,6 1,4 2,7 0,47
in [ W/m K ]:
Wärmespeicher- 7,3 13,3 20,4 5,5
fähigkeit in [ W/m³K ]
Wandstärken in [ cm ] 55 70 30
U-Werte in [ W/m²K ] 1,7…2,0 1,4…1,8 1,2
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 66: Temperaturverlauf in einer massiven Außenwand
Grafik: Hans Weinreuter, VZ Rheinland-Pfalz e.V.
24 cm Massivwand mit U-Wert: 1,45 W/(m2 K)

## Slide 67: Temperaturverlauf in einer gedämmten Außenwand
Grafik: Hans Weinreuter, VZ Rheinland-Pfalz e.V.
24 cm Massivwand mit 16 cm WDVS, λ=0,035 W/(mK), U-Wert: 0,19 W/(m2 K)

## Slide 68: U-Werte in Abhängigkeit der Dämmdicke
ungedämmte Wand: U = 1,97 W / m²K
Quelle: Energieagentur NRW
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 69: Wärmeleitfähigkeit und Dämmstoffdicke

## Slide 70: Wärmedämmverbundsystem

## Slide 71: Ornamente z.B. Fensterbank (Sandstein-Nachbildung)
Fotos: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 72: Außenwanddämmung
Außendämmung durchführen:
bei Arbeiten an der Fassade,
bei Feuchtigkeits- und Schimmelbildung,
Dicke: 12 - 20 cm
Kosten 80 - 130 € pro m2

## Slide 73: Gebäude mit erhaltswürdigem Sichtmauerwerk
Fotos: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 74: Gebäude mit erhaltswürdigem Sichtmauerwerk
Fotos: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 75: Wärmedämmung (Außenwände mit Innendämmung)
- 10°C
- 2°C
5°C
10°C
- 10°C
20°C
20°C
Grafik: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 76: Temperaturverlauf in einer Außenwand mit Innendämmung
6 cm Innendämmung mit Wärmeleitfähigkeit = 0,040 W/mK
24 cm Massivwand mit Wärmeleitfähigkeit = 0,81 W/mK
Grafik: Hans Weinreuter, VZ Rheinland-Pfalz e.V.

## Slide 77: „klassische“ Innendämmung
24 cm
Innendämmung mit Verbundplatte aus Gipskarton mit Polystyrol
4 cm
2 cm
24 cm
6 cm
Innendämmung mit Holzständern und Dampfbremse
von oben
betrachtet
Grafik: Hans Weinreuter, VZ Rheinland-Pfalz e.V.

## Slide 78: „klassische“ Innendämmung
Quelle: Energiesparinformation 11, IWU Darmstadt

## Slide 79: Detail: einbindende Holzbalkendecke in Außenwand
Quelle: Passivhaus-Institut, Darmstadt

## Slide 80: Dämmung und Abdichtung der Balkenzwischenräume
Quelle: Passivhaus-Institut, Darmstadt

## Slide 81: Innendämmung von Fachwerkwänden

## Slide 82: Innendämmung von Fachwerkwänden

## Slide 83: Innendämmung von Fachwerkwänden

## Slide 84: mineralische Innendämmung
z.B. Mineralschaum- oder Kalzium-Silikat-platten
Kappendecke mit völlig verrostetem Stahlträger
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 85: Typischer Schwachpunkt: Heizkörpernische
Fotos: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 86: Wärmebrücken: Schwachpunkte in der Gebäudehülle
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 87: Problematik bei Wärmebrücken
Schimmelpilzbildung in einer Raumecke

## Slide 88: Detail: Fensterlaibung Temperaturverlauf
Innendämmung
Quelle: Energieagentur NRW

## Slide 89: Dämmung an der Fensterleibung
Grafiken: Energieagentur NRW
Bestand
Schimmel gefährdeter Bereich
bei Oberflächentemperaturen < 12,6°C
besser so nicht !!

## Slide 90: Dämmung an der Fensterleibung
Grafiken: Energieagentur NRW
Bestand
besser so !!

## Slide 91: Einfacher Nachweis des Mindestwärmeschutz
Quelle: ift, Rosenheim
Foto: Kaminkehrer Herrmann

## Slide 92: Schwachstellen: Wärmebrücken
- 10°C
5°C
- 2°C
- 10°C
20°C
20°C
10°C
Grafik: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 93: Wärmebrücken
Grafik: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 94
- 10°C
20°C
- 2°C
- 10°C
5°C
10°C
Wärmebrücken verbessert
Grafik: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 95: Wärmebrücken
sind örtlich begrenzte wärme-technische Schwachstellen;
hinsichtlich ihrer physikalischen Ursachen werden unterschieden:
geometrisch bedingt
Material bedingt
umgebungsbedingt
massenstrombedingt
Quelle: IWU, Darmstadt

## Slide 96: Luftdichtheit / Lüftungskonzept
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 97: Schwachstellen: Luftdichtundichtheiten
- 10°C
10°C
20°C
- 2°C
- 10°C
5°C
20°C
Rollladenkasten
Türen
Fenster
Durchdringungen
Materialmix
Grafik: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 98: Gründe für eine luftdichte Gebäudehülle
Vermeiden von Bauschäden
Vermeiden von Zugluft
Vermeiden unnötiger Lüftungswärmeverluste
Verbesserter Schallschutz
(Außenlärm, Nachbarwohnungen)
Quelle: IWU, Darmstadt
Foto: IWU, Darmstadt

## Slide 99
  Wohnungs-Lüftungssysteme
Wohnungslüftungs-
anlagen
freie Lüftung
Fenster- und
Fugenlüftung
Schachtlüftung
mechanische
Lüftung
dezentrale
mech. Lüftung
mit WRG
ohne WRG
zentrale
mech. Lüftung
mit WRG
ohne WRG
Wohnungslüftungs-
anlagen
Quelle: Energieagentur NRW

## Slide 100: geregelte Außenwand-Luftdurchlässe (ALD) für den Einbau in Wand oder Fenster
Anordnung des ALD unmittelbar hinter oder über dem Heizkörper
Prüfzeugnis für thermische Unbedenklichkeit abfordern
gleichmäßige Verteilung auf den Außenwänden der Wohn- und Aufenthaltsräume
Außenluftdurchlass als Fensterventil

## Slide 101: Luftwechsel bei zentraler Abluftanlage
Zuluft
Zuluft
Zuluft
Abluft
Abluft
Fortluft
Abluftgerät
Grafik: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 102: Der größte Feind der energetischen Sanierung
nicht koordinierte oder abgestimmte Maßnahmen:
hier werden für Jahrzehnte Tatsachen geschaffen, die eine wirtschaftliche Dämmung unmöglich machen
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 103: Der „richtige“ Zeitpunkt für die Planung und Ausführung von Energiesparmaßnahmen
Prüfen Sie, bei allen anstehenden Erhaltungs- oder Erneuerungsmaßnahmen, ob diese mit Maßnahmen zur Energieeinsparung kombiniert werden können.
Insbesondere kostenintensive Maßnahmen sind häufig nur wirtschaftlich auszuführen, wenn diese mit Sowieso anstehenden Maßnahmen gemeinsam ausgeführt werden.
Beispiele: Außendämmung in Verbindung mit beabsichtigtem Neuanstrich oder Herstellung eines ausreichenden Dach-überstandes bei einer Dachneueindeckung als Voraus-setzung für spätere Dämmung.
Beachten Sie, wird der „richtige“ Zeitpunkt verpasst, kommt die nächst günstige Gelegenheit frühestens in 15 häufig erst nach 20-25 Jahren wieder, abhängig vom Erneuerungszyklus der Maßnahme.

## Slide 104: Anlagentechnik
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 105
Foto: H. Obermeyer
Foto: H. Obermeyer
Heizungen von gestern ...und heute

## Slide 106: Anforderungen an die Anlagentechnik
Effizienter Wärmeerzeuger
z.B. Brennwertkessel
Zentrale Regelung
z.B. witterungs- oder bedarfsgeführt
Raum-Regelung
z.B. Thermostatventile
Umwälzpumpen
z.B. elektronisch geregelt oder mehrstufig
Dämmung der Rohrleitungen
Dämmstärke entspricht mindestens dem Rohrleitungs-Durchmesser
Wartung
regelmäßige Inspektion von Wärmeerzeuger und aller Komponenten
Wichtig: Optimierung der Gesamtanlage inkl. Hydraulischer Abgleich
Quelle: Energieagentur NRW

## Slide 107: Die Kunst modern zu Heizen
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 108: Wärmeverlustkoeffizienten von Rohrleitungen
Quelle: IWU, Darmstadt
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 109: Wärmeverlustkoeffizienten von Rohrleitungen
Quelle: IWU, Darmstadt
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 110: Materialien zur Dämmung von Rohrleitungen
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 111: Regelung und Umwälzpumpen
Quelle: Energieagentur NRW

## Slide 112: (Teil-)Substitution endlicher Energieträger (Kaminofen u. solar)
Grafik: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 113: (Teil-)Substitution endlicher Energieträger gemeinsame Heizzentralen auf privater, kommunaler oder gewerblicher Basis
Foto: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 114: Beispiel aus der Praxis

## Slide 115: Eigenes Wohn- und Bürogebäude, Wittlich
vorher - Straßenansicht - nachher
Fotos: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 116: Eigenes Wohn- und Bürogebäude, Wittlich
vorher - Gartenansicht - nachher
Fotos: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 117: Zusammenfassung der Dämmmaßnahmen
Kellerdecke
14cm auf + 8cm unter
Trennwand zur Scheune 20cm
Außenwand 20cm
Bodenplatte 22cm
Holzstil-Fenster 3-fachverglast
Fensterbank als Sandsteinnachbildung
Geschossdecke 27cm
Fotos: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 118: Zusammenfassung der techn. Maßnahmen
Zentrale Be- und Entlüftung
mit Wärmerückgewinnung
Thermische Solaranlage zur
Warmwasserbereitung und
Heizungsunterstützung
Gas-Brennwerttherme
500 l Heizungs-Pufferspeicher
mit Frischwassermodul
Zuluft über Erdreich-
wärmetauscher
Fotos: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 119: Die energetisch motivierten Mehrkosten

## Slide 120: Gesamtkosten für energierelevante Maßnahmen
Solaranlage für WW und HZG: 9.000,- €
Lüftungsanlage mit WRG: 6.500,- €
Dämmung Kellerdecke/Bodenplatte: 4.500,- €
Außenputz / WDVS: 17.000,- €
Fenster und Außentüren: 20.000,- €
Oberste Geschossdecke: 1.000,- €
Summe: 58.000,- €
Notes: 120

## Slide 121: Finanzierungshilfen und Förderung Stand 2004/05 !!!
Zinsvorteil im CO2-Gebäudesanierungs-
programm: eff. Zins: 2,42 % statt 4,6 % 4.200,- €
20 % Teilschulderlass: 7.400,- €
BAFA-Mittel für Solaranlage: 1.210,- €
Dorferneuerungsprogramm (anteilig): 4.500,- €
Summe: 17.310,- €
verbliebene energiebedingte Kosten: ~ 41.000,- €
Notes: 121

## Slide 123: Effekte der einzelnen Maßnahmen

## Slide 124: End-Energiekennzahl in [ kWh pro m² Wohnfläche und Jahr]
Chart: 
| Ausgangszustand | Erweiterung | Deckendämmung | Kellerdeckendämmung | WDVS | Fenster | Lüftungsanlage mit WRG | Optimierung Heizung + WW | heizungsunterstützende Solaranlage
Endenergiekennzahl in [kWh/m²a] Wohnfläche | 475 | 300 | 279 | 258 | 137 | 118 | 85 | 73 | 57
118 m²
173 m²
Wohnfläche
Quelle: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 125: Heizlast nach DIN 12831 ohne Aufheizlast in [ kW ]
Chart: 
| Ausgangszustand | Erweiterung | Deckendämmung | Kellerdeckendämmung | WDVS | Fenster | Lüftungsanlage mit WRG | Optimierung Heizung + WW | heizungsunterstützende Solaranlage
Heizlast nach DIN 12831 (ohne Aufheizlast) in [kW] | 20.7 | 19.1 | 17.8 | 15.8 | 8.2 | 7.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1
Wohnfläche
118 m²
173 m²
Quelle: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 126: Ergebnis: vom Altbau
vorher
nachher
zum Niedrigenergiehaus
307,5
397,2
Quelle: Bernhard ANDRE, Wittlich

## Slide 127: Bedenken???
…ich weiß nicht, ich weiß nicht...

## Slide 128: Noch Fragen? Wir bieten Antworten.

## Slide 129: Kostenlose Energieberatung in über 60 Standorten in RLP. Weitere Infos unter 0800 60 75 600 (komplett kostenlos) www.energieberatung-rlp.de

## Slide 130: Letzte Frage
Heizen Sie noch, oder dämmen Sie schon?