## Slide 1
wOHNgebäude modernisieren und Energie sparen
Ort, Datum, Name, Honorarenergieberater der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

## Slide 2
Wer wissen will, wie viel Energie und Kosten er einsparen kann…
…der muss als erstes wissen wie viel er aktuell verbraucht und was er dafür zahlt.
Wer weiß das?

## Slide 3: Altbau
Verbrauch
l/100km 21.0 l
Verbrauch
l/m2a 21.0 l
Quelle: Dipl. Ing. Martin Ploß
Verbrauch
l/100km 10.5 l
Verbrauch
l/100km 1.5 l
Verbrauch
l/m2a 10.5 l
Verbrauch 1.5 l
l/m2a
Technisches Einsparpotenzial
Notes: 3
Erstellt: Krapmeier, 07.09.2005
Geändert:
Kommentar:

## Slide 4: Der Energiekennwert
Bestehendes Gebäude
150 m2 Wohn- und Nutzfläche
Ölheizung mit zentraler Warmwasserbereitung
Jahresheizölverbrauch: 2850 Liter
1 Liter Heizöl = 10 kWh
Energiekennwert:
28.500 kWh / 150 m2 =
190 kWh/m2 im Jahr
Ist das jetzt viel oder wenig?
Bewertungskriterium für Gebäude

## Slide 5: Gebäudestandards
Ein- und Zweifamilienhäuser
Wie viel ist genug?
Endenergiekennwerte im Vergleich

## Slide 6: Energiekosten
Beispiel Einfamilienhaus mit 150 m2
Heizölverbrauch 2.850 Liter für Heizung und Warmwasser Kosten: 65 Ct/L 1853,- €
Stromverbrauch 4.000 kWh Kosten: 28 Ct/kWh + 100,- € GP 1.220,- €
Energiekosten pro Jahr: 3.073,- €
Über 20 Jahre mindestens: 61.460,- €
Und was kostet das konkret im Jahr?

## Slide 7: Energiekosten
Beispiel Einfamilienhaus mit 150 m2
Erdgasverbrauch 30.000 kWh für Heizung und Warmwasser Kosten: 6 Ct/kWh, 130,-E GP 1.930,- €
Stromverbrauch 4.000 kWh Kosten: 28 Ct/kWh + 100,- € GP 1.220,- €
Energiekosten pro Jahr: 3.150,- €
Über 20 Jahre mindestens: 61.460,- €
Und was kostet das konkret im Jahr?

## Slide 8: Kosten über 20 Jahre

## Slide 9
Und wo ist das ganze Geld?
Dem geht’s gut.
Palm-Hotel in Dubai
Gazprom Building

## Slide 10
Sie haben die Wahl:
Entweder weiter Jahr für Jahr die Energie einkaufen
oder
in Energieeinsparung investieren
Letzteres schafft und sichert Arbeitsplätze, schont die Umwelt und erhöht den Wohnkomfort.

## Slide 11: Außeneinflüsse auf ein Gebäude
Wind
0%
100%
50%
Luftfeuchtigkeit
-100
+350
Lufttemperatur

## Slide 12: Thermische Behaglichkeit
+160
+250
0%
100%
50%
Luftfeuchtigkeit
Lufttemperatur
Luftbewegung
37°
Oberflächen-temperatur

## Slide 13
wird bestimmt von seinen Verlusten!
Je höher die Wärmeverluste sind,
um so mehr Energie muss
dem Gebäude zugeführt werden.
Der Energiebedarf eines Wohngebäudes

## Slide 14
die energetische Qualität der Gebäudehülle
die Effizienz der technischen Anlagen
das Nutzerverhalten
der Standort
Folgende Einflussgrößen bestimmen den Energieverbrauch eines Wohngebäudes

## Slide 15: Gewinne und Verluste
Lüftung
Fenster
Kellerdecke
Erdreich
Dach und oberste Decke
Wände
Wärmebrücken
Verluste
- Gewinne
= Heizwärmebedarf

## Slide 16: Gewinne und Verluste
Primärenergie
Verluste bei Förderung und Aufbereitung
Verluste beim Transport
Endenergie
Nutzenergie

## Slide 17: Ausgangslage
Unsanierter Altbau
ungedämmte Außenwand
Alte Heizung
Altes/kaputtes Dach
ungedämmte Kellerdecke
Veraltete Fenster
ungedämmter Speicher
Ungedämmte Leitungen
Ungeregelte Pumpe
Fotos: Martina Rittersdorf und Horst Neises
Notes: 17

## Slide 18
WÄRMEDÄMMUNG DER GEBÄUDEHÜLLE

## Slide 19
Die Wärmedämmung sollte den beheizten Bereich möglichst lückenlos umschließen!

## Slide 20: Transmissionswärmeverluste
- 10°C
10°C
20°C
- 2°C
- 10°C
20°C
5°C

## Slide 21: Wärmedämmung (Außendämmung)
- 10°C
5°C
- 2°C
- 10°C
20°C
10°C
20°C

## Slide 22: Wichtige Kenngrößen
Je niedriger der ג-Wert (Wärmeleitfähigkeit) eines Bau- oder Dämmstoffs liegt, um so besser ist die Dämmwirkung
Je niedriger der U-Wert (früher: k-Wert) eines Bauteils liegt, um so besser ist der Wärmeschutz des Bauteils
Bau- und Dämmstoffe
Bauteile

## Slide 23: Vergleich Wärmedämmstandards
Bauteil | Neubau EnEV Mindeststandard* |  | Typische Altbauten bis 1978 | 
 | U-Wert W/(m2K) | Wanddicke/ Dämmstärke | U-Wert in W/(m2K) | Wanddicke/ Dämmstärke
Außenwände | 0,25 - 0,30 | 36,5 cm oder 24 cm + Dämmung | 1,1 – 1,7 | 24 - 30 cm
Fenster | 1,1 - 1,3 | - | 2,8 - 3,2 | -
Dächer | 0,2 - 0,25 | 16 – 25 cm | 0,8 - 1,5 | 4 – 10 cm
Kellerdecke | 0,3 - 0,4 | 6 – 12 cm | 1,0 - 1,5 | -
*Verschärfung der Anforderungen an Neubauten ab 2016:
Zulässiger Jahres-Primärenergiebedarf -25%, Wärmedämmung der Gebäudehülle ca. -20%
Notes: 23

## Slide 24: Vergleich Wärmedämmstandards
Bauteil | EnEV-Anforderungen bei Modernisierung |  | Typische Altbauten bis 1978 | 
 | U-Wert W/(m2K) | Dämmstärke | U-Wert in W/(m2K) | Wanddicke/ Dämmstärke
Außenwände | ≤ 0,24 | 14 - 20 cm | 1,1 – 1,7 | 24 - 30 cm
Fenster | ≤ 1,3 | - | 2,8 - 3,2 | -
Decken, Dächer | ≤ 0,24 | 16 – 25 cm | 0,8 - 1,5 | 4 – 10 cm
Kellerdecke | ≤ 0,30 | 8 – 12 cm | 1,0 - 1,5 | -

## Slide 25: Außenwand
Monolithische Außenwand
d
24 cm
d
Zweischalige Außenwand mit WDVS
Fotos: Bernhard Andre und VZ RLP
Dämmung der Außenwände
mit Außendämmung
Notes: 25

## Slide 26: Außenwand
Verbundplatte aus Gipskarton mit Polystyrol
24 cm
d
4 cm
2 cm
24 cm
d
6 cm
Innendämmung mit Holzständern und Dampfbremse
von oben
betrachtet
Quellen Fotos: IWU, Energiesparinformationen Nr. 11
Dämmung der Außenwände
mit Innendämmung
Notes: 26

## Slide 27: Außenwand
Dübel
Außenputz
Armierungsgewebe in Armierungsmörtel
Dämmplatten
Klebemasse
Alter Außenputz
Bestehende Wand
Innenputz
Aufbau eines Wärmedämmverbundsystems
(WDVS / Thermohaut)
Foto: Martina Rittersdorf

## Slide 28: Außenwand
Gesamtkosten
100,- bis 150,-€ pro m2
Je nach Material und Dicke
Kostenstruktur eines WDVS

## Slide 29: Kennen Sie das?
Tauwasser (100%) auf der kalten Oberfläche
Dem Schimmel reichen schon 80%!

## Slide 30: Temperaturverlauf in der Wand
24 cm Massivwand mit U-Wert: 1,45 W(m2K)
Massive Wand ohne Dämmung

## Slide 31: Temperaturverlauf in der Wand
24 cm Massivwand mit 16 cm WDVS, λ=0,035 W/(mK) U-Wert: 0,19 W(m2K)
Temperatur-Schichtdicken-Diagramm [ °C ]
19,3
-9,8
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
innen Dicke d [ m ] aussen
Massive Wand mit Außendämmung

## Slide 32: Temperaturverlauf in der Wand
24 cm Massivwand mit 6 cm Innendämmung, λ=0,040 W/(mK) U-Wert: 0,45 W(m2K)
Massive Wand mit Innendämmung

## Slide 33: Fenster
Wärmeschutzverglasung bei Fenstererneuerung
Kosten 250-500 € pro m2 Je nach Qualität von Verglasung und Rahmen
3-fach-Verglasung kaum teurer als 2-fach-Verglasung
Fotos: Bernhard Andre
Erneuerung der Fenster
Notes: 33

## Slide 34: Fenster
Isolierverglasung in Altbauten UG = 2,6 – 3,2 W/(m2 K)
Wärmeschutzverglasung UG = 0,9 – 1,2 (W/m2 K)
Luft
Lichtdurchgang 81 %
Strahlungsdurchgang
g = 0,77
Außen-temperatur
= -10°C
Raumlufttemperatur = 20°C
Oberflächentemperatur = 8°C
Edelgas
Lichtdurchgang 76 %
Strahlungsdurchgang
g = 0,62
Außen-temperatur
= -10°C
Raumlufttemperatur = 20°C
Oberflächentemperatur = 14,5°C
Bedampfung mit Edelmetall
Verglasungsarten

## Slide 35: Fenster
2-fach Wärmeschutzverglasung UG = 0,9 – 1,2 (W/m2 K)
Edelgas
Lichtdurchgang 76 %
Strahlungsdurchgang
g = 0,62
Außen-temperatur
= -10°C
Raumlufttemperatur = 20°C
Oberflächentemperatur = 14,5°C
Bedampfung mit Edelmetall
Verglasungsarten
3-fach Wärmeschutzverglasung UG = 0,5 – 0,8 (W/m2 K)
Edelgas
Lichtdurchgang 66 %
Strahlungsdurchgang
g = 0,50
Außen-temperatur
= --10°C
Raumlufttemperatur = 20°C
Oberflächentemperatur = 17°C
Bedampfung mit Edelmetall

## Slide 36: Dach
d
d
d
Zwischensparren-dämmung
Zwischen- mit zusätzlicher Untersparrendämmung
Zwischen- mit zusätzlicher Aufsparrendämmung
Fotos: VZ RLP
Dämmung der Dachflächen
Notes: 36

## Slide 37: Dach
d
Dachziegel
Lattung
Konterlattung
Holzweichfaserplatte/
Winddichtung
Sparren/Dämmung
Kantholz/Dämmung
Dampfbremse/
Luftdichtheitsebene
Gipskarton
Dachkonstruktion

## Slide 38: Dach
Gesamtkosten inkl. Neueindeckung: ca. 230,- €/m2
Dämmung: 14 cm zwischen und 10 cm auf den Sparren
Kostenstruktur einer Dachsanierung

## Slide 39: Dach
Dämmung der Spitzbodendecke
Fotos: Bernhard Andre und Rainer Winkels
Dämmung der Obersten Geschossdecke von oben (von der „Kaltseite“) mit ca. 18-24 cm Dämmstärke
Notes: 39

## Slide 40: Keller
Dämmung der Kellerdecke
Anbringen von 8-12 cm dicken Dämmplatten von unten an die Kellerdecke (Dämmung von der „Kaltseite“)
Kosten ca. 30,- bis 50,- €/m2 Ausführung durch eine Fachfirma
Materialpreis ca. 15,- bis 25,- €/m2
Fotos: Bernhard Andre und Martina Rittersdorf
Notes: 40

## Slide 41
WÄRMEBRÜCKEN

## Slide 42: Wärmebrücken
Quelle: Gesellschaft für rationelle Energieverwendung e.V. (GRE), Wärmebrücken im Neubau
Thermografie und Realaufnahme eines Fachwerkhaus-Neubaus
Beispiele aus der Praxis

## Slide 43: Wärmebrücken
Quelle: Gesellschaft für rationelle Energieverwendung e.V. (GRE), Wärmebrücken im Neubau
Thermografie und Realaufnahme eines Mehrfamilienhauses
Beispiele aus der Praxis

## Slide 44: Wärmebrücken
Quelle: Gesellschaft für rationelle Energieverwendung e.V. (GRE), Wärmebrücken im Neubau
Dachanschluss, Ringanker
Beispiele aus der Praxis

## Slide 45: Wärmebrücken
Quelle: Gesellschaft für rationelle Energieverwendung e.V. (GRE), Wärmebrücken im Neubau
Kehlbalkendecke
Beispiele aus der Praxis

## Slide 46: Wärmebrücken
Quelle: Gesellschaft für rationelle Energieverwendung e.V. (GRE), Wärmebrücken im Neubau
Trennwand Doppelhaus
Beispiele aus der Praxis

## Slide 47: Wärmebrücken
- 10°C
5°C
- 2°C
- 10°C
20°C
20°C
10°C

## Slide 48: Wärmebrücken
- 10°C
20°C
- 2°C
- 10°C
5°C
10°C
Verbesserte Ausführung

## Slide 49: Entwicklung Heizölpreis
Chart: 
Im Raum Mainz/Wiesbaden

## Slide 50
LUFTDICHTHEIT

## Slide 51: Undichtheiten der Gebäudehülle
Das kann an undichten Stellen passieren!
Beispiele aus der Praxis

## Slide 52: Undichtheiten der Gebäudehülle
Quelle: Impulsprogramm Hessen
Ortgang – Zugluft in einer Dachwohnung

## Slide 53: Undichtheiten der Gebäudehülle
Quelle: Impulsprogramm Hessen
Anschluss Dach - Außenwand
Schimmelbildung außen!

## Slide 54: Undichtheiten der Gebäudehülle
Thermografie eines Dachflächenfensters
Beispiele aus der Praxis
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 55: Undichtheiten der Gebäudehülle
Thermografie einer Dachbodenluke
Beispiele aus der Praxis
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 56: Undichtheiten der Gebäudehülle
Unterdruckthermografie einer Dachwohnung
Beispiele aus der Praxis
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 57: Undichtheiten der Gebäudehülle
Beispiele aus der Praxis
Quelle: Impulsprogramm Hessen
Vorprogrammierter Feuchteschaden!

## Slide 58: Dachkonstruktion
d
Holzweichfaserplatte =
Winddichtung
Sparren/Dämmung
Kantholz/Dämmung
Dampfbremse =
Luftdichtung
Gipskarton
Winddichtung verhindert Luftströmung in die Konstruktion
Luftdichtung verhindert Luftströmung durch die Konstruktion
Luftdichtheit (innen) und Winddichtheit (außen)

## Slide 59: Luftdichtheit im Dach
Luftdichtheitsbahn (Folie oder armierte Baupappe)
Doppelseitiges Klebeband oder Klebemasse
Anpresslatte
Überlappung der Luftdichtheitsbahn

## Slide 60: Luftdichtheit im Dach
Luftdichtheitsbahn (Folie oder armierte Baupappe)
Gipskarton
Putzträger z.B. Streckmetall
Anschluss an Giebelwand

## Slide 61: Luftdichtheit im Dach
Anschluss an Giebelwand
Luftdichtheitsbahn (Folie oder armierte Baupappe)
Gipskarton
Komprimiertes Dichtungsband
Anpresslatte

## Slide 62: Luftdichtheit im Dach
Luftdicht verklebte Fläche mit PE-Folie
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 63: Luftdichtheit im Dach
Luftdicht verklebte Fläche mit Kraftpapier und Latexkleber
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 64: Luftdichtheit im Dach
Werkseitig eingebauter Folienkragen für Dachflächenfenster
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 65: Fenster
Fotos: VZ RLP
PU-Schaum ergibt keinen luftdichten Einbau!!
Luftdichter Fenstereinbau
Notes: 65

## Slide 66: Fenster
Fotos: VZ RLP
Luftdichter Fenstereinbau
Notes: 66

## Slide 67
Weitere Praxisbeispiele

## Slide 68: Einfamilienhaus Baujahr 1959
Außenwand-dämmung
Kellerdämmung wo möglich
Dachausbau mit Dämmung
PV-Anlage
z.T. neue Fenster u. Haustür
Vor und nach der Modernisierung

## Slide 69: Einfamilienhaus Baujahr 1959
Dachausbau im Zuge der Modernisierung

## Slide 70: Einfamilienhaus Baujahr 1959
Vor und nach der Modernisierung

## Slide 71: Einfamilienhaus Baujahr 1959
Dachdämmung

## Slide 72: Einfamilienhaus Baujahr 1959
Luftdichtheitsmessung
Ausgangszustand
Luftwechselzahl n50: 9,63 +/- 0,51 1/h
Endzustand
Luftwechselzahl n50: 4,32 +/- 0,23 1/h

## Slide 73: Wohn- und Bürogebäude
Vor und nach der Modernisierung

## Slide 74: Wohn- und Bürogebäude
vorher - Straßenansicht - nachher
Fotos: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 75: Wohn- und Bürogebäude
vorher - Gartenansicht - nachher
Fotos: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 76: Dämmmaßnahmen
Kellerdecke
14cm auf + 8cm unter
Trennwand zur Scheune 20cm
Außenwand 20cm
Bodenplatte 22cm
Holzstil-Fenster
3-fachverglast
Fensterbank als Sandsteinnachbildung
Geschossdecke 22cm
Fotos: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 77: technische Maßnahmen
Zentrale Be- und Entlüftung
mit Wärmerückgewinnung
Thermische Solaranlage zur
Warmwasserbereitung und
Heizungsunterstützung
Gas-Brennwerttherme
500 l Heizungs-Pufferspeicher
mit Frischwassermodul
Zuluft über Erdreich-
wärmetauscher
Fotos: Bernhard Andre, Wittlich

## Slide 78: Kosten
Solaranlage für WW und HZG: 9.000,- €
Lüftungsanlage mit WRG: 6.500,- €
Dämmung Kellerdecke/Bodenplatte: 4.500,- €
Außenputz / WDVS: 17.000,- €
Fenster und Außentüren: 20.000,- €
Oberste Geschossdecke: 1.000,- €
Summe: 58.000,- €
Für energierelevante Maßnahmen
Stand 2004/05
Notes: 78

## Slide 80
ANLAGENTECHNIK

## Slide 81: aNLAGENTECHNIK
Bestandteile einer Heizungsanlage
Heizkessel
Warmwasser-speicher
Notes: 81

## Slide 82
und heute!
Fotos: links Joachim Weid, rechts Bernhard Andre
Heizungstechnik gestern

## Slide 83: Die Heizungsanlage
Versorgungsalternativen

## Slide 84: Die Heizungsanlage
Versorgungsalternativen

## Slide 85: Die Heizungsanlage
Versorgungsalternativen

## Slide 86: Die Heizungsanlage
alle Räume wie gewünscht und gleichmäßig schnell warm werden,
die Heizkörper schnell auf eine veränderte Einstellung der Thermostatventile ansprechen,
die Anlage keine Strömungsgeräusche entwickelt,
die eingesetzte Energie sehr gut ausgenutzt wird.
funktioniert optimal und komfortabel,
wenn
Quelle: Vereinigung der deutschen Zentralheizungswirtschaft e.V.

## Slide 87: Die Heizungsanlage
Effizienter Wärmeerzeuger
z.B. Brennwertkessel
Zentrale Regelung
z.B. witterungs- oder bedarfsgeführt
Raum-Regelung
z.B. Thermostatventile
Umwälzpumpen
z.B. elektronisch geregelt oder mehrstufig
Dämmung der Rohrleitungen
Dämmstärke entspricht mindestens dem Rohrleitungs-Durchmesser
Wartung
regelmäßige Inspektion von Wärmeerzeuger und aller Komponenten
Wichtig: Optimierung der Gesamtanlage inkl. Hydraulischer Abgleich
Anforderungen an die Anlagentechnik
!

## Slide 88: Der Hydraulische Abgleich
ohne hydr. Abgleich mit hydr. Abgleich
70°
65°
60°
40°
Auf die Einstellung kommt es an!

## Slide 89: Brennwertkessel
Optimale Ausnutzung des Energiegehalts des Brennstoffs
Bei Erdgas steigt der Jahresnutzungsgrad um bis zu 11%, bei Heizöl um bis zu 6%
Gut kombinierbar mit niedrigen Heizwassertemperaturen
Einbau eines Luft-Abgas-Systems sehr sinnvoll
Bei Gas als Brennstoff ist keine Neutralisation des Kondensats erforderlich

## Slide 90: Thermische Solaranlage
zur Warmwasserbereitung
Quelle: Wagner-Solar, Cölbe
Kosten
ca. 5.000,-€

## Slide 91: Thermische solaranlage
zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung
Kosten ca.
12 - 14.000,-€

## Slide 92: Pellet-einzelofen
mit Vorratsbehälter
Notes: Holzpelletofen mit Vorratsbehälter

## Slide 93: Pellet-Zentralheizung
Brennstoff CO2-neutral
Heizwert: 1 kg Pellets  5 kWh
Kosten: ca. 25 Ct pro kg oder ca. 5 Ct/kWh
Kessel sind etwa 50 bis 100 % teurer als Ölheizkessel: ca. 6 - 10.000,- €
Förderung : Pelletöfen mit Wassertasche: 80,- € je kW, mindestens 2.000,- € Pelletkessel: 80,-€ je kW, mind. 3.000,- €, mit Pufferspeicher (≥30L/kW): mindestens 3.500 €
Voraussetzungen: Kesselwirkungsgrad ≥ 89%, bei Pelletöfen ≥ 90%
Grenzwerte für CO und Staub sind einzuhalten und hydraulischer Abgleich

## Slide 94: Wärmepumpe
mit Erdkollektor mit Erdsonde
Wärmequelle Erdreich

## Slide 95: Wärmepumpen
Grundsätzlich sollte nur monovalente und nicht monoenergetische Betriebsweise realisiert werden
Die Warmwasserbereitung sollte unbedingt mit einbezogen werden
Niedrige Vorlauftemperaturen bei der Verteilung anstreben
Die Jahresarbeitszahl sollte deutlich über 3 liegen und vertraglich vereinbart werden
Neben dem Stromzähler sollte immer ein Wärmezähler eingebaut werden
Wichtige Planungsgrundlagen

## Slide 96: Wärmepumpen
Zu jeder Wärmepumpe gehört ein Sondervertrag mit dem Stromversorger. Die Preise liegen zwischen 15 und 19 Ct pro kWh
Die Investitionskosten hängen sehr stark vom Aufwand zur Erschließung der Wärmequelle ab
Eine knappe und möglichst genaue Dimensionierung ist unbedingt erforderlich
Eine Wärmepumpe reagiert viel sensibler auf Planungs- und Ausführungsfehler als Öl- oder Gaskessel
Wichtige Planungsgrundlagen

## Slide 97
MODERNISIERUNGS-
FAHRPLAN

## Slide 98: Modernisierungsfahrplan
Bei Gebäuden, die älter als 25 Jahre sind, besteht häufig ein Einsparpotential von mehr als 50 %.
Bei der Altbaumodernisierung kann jeder seinen individuellen Fahrplan aufstellen.
Eine Komplettsanierung bietet die besten Möglichkeiten.
Aber auch jedes Einzelvorhaben am Gebäude sollte unbedingt mit einer Energiesparmaßnahme verbunden werden, sonst wird eine gute Chance verpasst.
Eine qualifizierte Vor-Ort-Beratung berechnet die Einsparpotentiale.
Die Energieberatung der Verbraucherzentrale RLP hilft bei allen praktischen Fragen.

## Slide 99: Modernisierungsfahrplan
Dämmung der obersten Geschossdecke Dicke: 20 cm Materialpreis ca. 30-50 € pro m2
Dämmung der Kellerdecke Dicke: 6-10 cm Materialpreis ca. 20-25 € pro m2
Rohrleitungen im kalten Bereich dämmen Dicke: 20-50 mm Materialpreis ca. 10 € pro m
Heizung optimieren Kosten 500 bis 1.000 €
Sofort-Maßnahmen

## Slide 100: Modernisierungsfahrplan
Außenwanddämmung durchführen bei Fassadenerneuerung bei Feuchtigkeits- und Schimmelbildung
Dicke: 14-20 cm Kosten 100-150 € pro m2
Innendämmung durchführen bei Wohnungsrenovierung bei Feuchtigkeits- und Schimmelbildung
Dicke: 6-10 cm Kosten 60-80 € pro m2
WDR-Maßnahmen

## Slide 101: Modernisierungsfahrplan
Dachdämmung durchführen bei Dachausbau bei Dacherneuerung
Dicke: 20 cm Kosten ca. 100 € pro m2
Wärmeschutzverglasung durchführen bei Fenstererneuerung Kosten 400-500 € pro m2
Solaranlage einbauen bei Heizungserneuerung
Kosten 5.000 – 14.000 €
WDR-Maßnahmen

## Slide 102: Förderprogramme
Ausführliche Informationen unter
www.energieberatung-rlp.de

## Slide 104: Noch Fragen?
Wir bieten Antworten

## Slide 105
Kostenlose Energieberatung in über 60 Standorten in RLP Weitere Infos unter 0800 60 75 600 (kostenfrei aus allen Netzen) www.energieberatung-rlp.de

## Slide 106: Energie-check vor ort
Basis-Check für Mieter und Wohnungseigentümer: 10 € Strom sparen + Heizen und Lüften
Gebäude-Check für Hausbesitzer: 20 € Strom sparen + Heizen und Lüften + Gebäudehülle und Heizung
www.energieberatung-rlp.de
Wir kommen zu Ihnen
Anmeldung unter 0800 – 60 75 600
(kostenfrei aus allen Netzen)

## Slide 107
Wärmedämmung - Millionen Schafe können nicht irren!
Letzte Frage
Heizen Sie noch, oder dämmen Sie schon?

## Slide 108: Vielen dank für ihre Aufmerksamkeit
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.
Seppel-Glückert-Passage 10 • 55116 Mainz
energie@vz-rlp.de • www.energieberatung-rlp.de
VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!