## Slide 1
Seminar
Grundlagen des energiesparenden Bauens
Verbraucherzentrale Rheinland Pfalz e.V.

## Slide 2: ÜBERBLICK
Grundlagen des Energiesparenden Bauens
Bauphysikalische Details von Energiesparhäusern
Energieeinsparverordnung, KfW-Energieeffizienzhäuser und Passivhäuser
Heizung, Lüftung und Erneuerbare Energien
Wirtschaftlichkeit

## Slide 3: WAS IST EIN...
... Niedrigenergiehaus
... KfW-Effizienzhaus
... Biosolarhaus
... Nullenergiehaus
... Ökoplushaus
... Passivhaus
... Energieeffizienzhaus
... Plusenergiehaus
... 3-Liter-Haus
... 5-Liter-Haus
?

## Slide 4: INNERE QUALITÄTEN
Energiesparhäuser erkennt man nicht am äußeren Erscheinungsbild
Energiesparhäuser sind mit jedem architektonischen Entwurf vereinbar
Energiesparhäuser haben innere Qualitäten

## Slide 5
Quelle: Bauforum Rheinland-Pfalz, www.bauforum.rlp.de
PASSIVHAUS IN FLONHEIM

## Slide 6
Quelle: Bauforum Rheinland-Pfalz, www.bauforum.rlp.de
PASSIVHAUS IN NIERSTEIN

## Slide 7
Quelle: Bauforum Rheinland-Pfalz, www.bauforum.rlp.de
PASSIVHAUS IN OBERFLÖRSHEIM

## Slide 8
Quelle: Bauforum Rheinland-Pfalz, www.bauforum.rlp.de
PASSIVHAUS IN ZWEIBRÜCKEN

## Slide 9
Quelle: Bauforum Rheinland-Pfalz, www.bauforum.rlp.de
PASSIVHAUS IN KAISERSLAUTERN

## Slide 10
Quelle: Bauforum Rheinland-Pfalz, www.bauforum.rlp.de
PASSIVHAUS IN KATZENBACH

## Slide 11
Quelle: Bauforum Rheinland-Pfalz, www.bauforum.rlp.de
PASSIVHAUS IN HERMESKEIL

## Slide 12
Quelle: Bauforum Rheinland-Pfalz, www.bauforum.rlp.de
PASSIVHAUS IN WITTLICH

## Slide 13
Quelle: Bauforum Rheinland-Pfalz, www.bauforum.rlp.de
PASSIVHAUS IN NEUSTADT

## Slide 14
Quelle: Bauforum Rheinland-Pfalz, www.bauforum.rlp.de
PASSIVHAUS IN KAISERSLAUTERN

## Slide 15: ENDENERGIEVERBRAUCH PRIVATER HAUSHALTE
Einschließlich Verkehr
Ohne Verkehr

## Slide 16: ENDENERGIEVERBRAUCH Prozentual Verteilung
Einfamilienhaus, Baujahr 1968
150 m2 Wohnfläche, 4 Personen
Einfamilienhaus, Baujahr 2010
150 m2 Wohnfläche, 4 Personen
Chart: 
| Haushaltsgeräte | Warmwasser | Licht | Heizung
 | 0.19 | 0.22 | 0.02 | 0.57

## Slide 17: PROZENTUALE KOSTENVERTEILUNG
Einfamilienhaus, Baujahr 1968
150 m2 Wohnfläche, 4 Personen
Einfamilienhaus, Baujahr 2015
150 m2 Wohnfläche, 4 Personen
Bei identischer Ausstattung mit Strom verbrauchenden Geräten

## Slide 18: STATISCHE REICHWEITE der klassischen Energieträger

## Slide 19: BEWERTUNGSKRITERIUM FÜR GEBÄUDE: Der Energiekennwert
Bestehendes Gebäude
150 m2 Wohn- und Nutzfläche
Ölheizung mit zentraler Warmwasserbereitung
Jahresheizölverbrauch: 2850 Liter
1 Liter Heizöl = 10 kWh
Energiekennwert:
28.500 kWh / 150 m2 =
190 kWh/m2 im Jahr
Ist das jetzt viel oder wenig?

## Slide 20: ENDENERGIEKENNWERTE verschiedener Gebäudestandards
Ein- und Zweifamilienhäuser
Wie viel ist genug?

## Slide 21: ENERGIEKENNWERT Frühzeitig planen
Neubauplanung
Vorplanung
Entwurfsplanung
Genehmigungsplanung
Berechnung des Energiekennwerts mit Hilfe eines Rechenprogramms
Energiespar- oder Passivhaus?
In jeder Planungsphase werden – bewusst oder unbewusst – Entscheidungen getroffen, die den Energiebedarf des Hauses langfristig beeinflussen.

## Slide 22: AUßENEINFLÜSSE AUF EIN GEBÄUDE
Wind
0%
100%
50%
Luftfeuchtigkeit
-100
+300
Lufttemperatur

## Slide 23: THERMISCHE BEHAGLICHKEIT
+160
+250
0%
100%
50%
Luftfeuchtigkeit
Lufttemperatur
Luftbewegung
37°
Oberflächen-temperatur

## Slide 24: Der Energiebedarf eines Wohngebäudes
wird bestimmt von seinen Verlusten!
Je höher die Wärmeverluste sind,
um so mehr Energie muss
dem Gebäude zugeführt werden.

## Slide 25: EINFLUSSGRÖßEN Energieverbrauch eines Wohngebäudes
die energetische Qualität der Gebäudehülle
die Effizienz der technischen Anlagen
das Nutzerverhalten und
der Standort.

## Slide 26: GEWINNE UND VERLUSTE
Lüftung
Fenster
Kellerdecke
Erdreich
Dach und oberste Decke
Wände
Wärmebrücken
Verluste
- Gewinne
= Heizwärmebedarf

## Slide 27
Primärenergie
Verluste bei Förderung und Aufbereitung
Verluste beim Transport
Endenergie
Nutzenergie

## Slide 28: DEFINITIONEN
Nutzenergie
Genutzte Energie in Form von Licht, Kraft, Wärme.
Endenergie
Dem Gebäude unmittelbar zugeführte Energie in Form von Heizöl, Gas, Fernwärme, Strom.
Primärenergie
Die in einem Energierohstoff (Erdöl, Erdgas, Sonneneinstrahlung) gespeicherte physikalisch gewinnbare Energie.

## Slide 29: ENERGIEBILANZ EINES GEBÄUDES
Energieverluste
Wärmedurchgang
  Wände, Dach, Fenster, Boden
Lüftung
  Fenster und Türen
  Fugen
3. Heizungsanlage
  Wärmeerzeugung
  Wärmeverteilung
Energiegewinne
Heizung
  Wärmeabgabe der Heizkörper
Sonne
  Einstrahlung durch die Fenster
Abwärme von Elektrogeräten
Wärmeabgabe der Bewohner

## Slide 30: KENNZEICHEN ENERGIESPARENDER GEBÄUDE
Kompakte Bauweise
Niedrige
U-Werte der Außenbauteile
Südorientierung und Zonierung der Wohnräume
Reduzierung der Wärme-brücken
Ggf. Nutzung erneuerbarer Energien
Effiziente Anlagentechnik
Luftdichte Gebäudehülle

## Slide 31: GEBÄUDEPLANUNG
Architektonischer Entwurf
Festlegung des Zielwerts: Energiesparhaus oder Passivhaus
Festlegung des Wand- und Dachaufbaus und der zugehörigen Bau- und Dämmstoffe, Wärmedämmkonzept
Statik, Schallschutz, Brandschutz
Gebäudeausrichtung, Zonierung, Fensterverteilung
Wärmebrückenkonzept
Luftdichtheitskonzept, Blower-Door-Test
Belüftungskonzept: Fenster oder Lüftungsanlage
Heizungskonzept: Erzeugung, Speicherung, Verteilung, Übergabe, Warmwasserbereitung
Einsatz erneuerbarer Energien

## Slide 32: GRUNDSATZENTSCHEIDUNGEN bei Vorentwurf und Vorplanung
Gebäude
Anlagentechnik
Wahl des Energieträgers
Standort, Lage, Klima
Gebäudeform, Hülle, Kompaktheit
Fenster und passive Solarenergie
Schornstein, Heizraum, WW-Speicher
Führung der Versorgungsleitungen
Wärmeübergabe
Wärmedämmkonzept
Dichtheitskonzept
Nutzung regenerativer Energien
Bevorratung von Brennstoff?
Schornstein, Heizraum, WW-Speicher
Heizanlage innerhalb der thermischen Gebäudehülle?
Lüftungsanlage?
Wärmeübergabe

## Slide 33: Grundsatzentscheidungen bei Vorentwurf und Vorplanung
Gebäude
Anlagentechnik
Detaillierte Festlegung der Anlagenkomponenten für Heizung, WW und Lüftung
Grundrisse, Schnitte, Lageplan
Anlagentechnik einbinden
Bauteilaufbau
Festlegung von Wärmedämmschicht und Luftdichtheitsebene und Umsetzungsplanung
Berechnung der U-Werte
Wärmebrückenkonzept
Regelungskonzept für Raumlufttemperatur und Lüftung
Heizlastberechnung
Rohrnetzauslegung für Heizung und WW
Kanalnetzauslegung für Lüftung

## Slide 34
Gebäude
Anlagentechnik
Detaillierte Planung
des Wärmeschutzes
des Wärmebrückenkonzepts
des Luftdichtheitskonzepts
Detaildarstellung von Bauteilen
Umsetzungsplanung für die Bauphase
Wahl der Komponenten und Benennung der Hersteller (Rohre, Kanäle, Dämmung, Armaturen, Speicher, Kessel, Regler...)
Auslegung von
Heizkörpern
Thermostatventilen
Pumpen
Detaildarstellung von Anlagenkonstruktionen
GENEHMIGUNGS- UND AUSFÜHRUNGSPLANUNG

## Slide 35: AUFTRAGSVERGABE, AUSFÜHRUNG, ABNAHME, DOKUMENTATION
Quelle: Prof.Dr. Wolff et.al., TWW
Gebäude
Anlagentechnik
Überwachung der Bau- und Dämmstoffwahl und deren Maße
Überprüfung der Dichtheit der Gebäudehülle (Blower-Door-Test)
Überprüfung der Wärmebrückenkonstruktion
Dokumentation, Abnahmeprotokolle
Fotografie später nicht mehr sichtbarer Details
Überwachung der korrekten Auswahl der Komponenten
Überwachung der Ausführ-und der Leitungsführung und Leitungsdämmung
Einstellung von Reglern, Thermostatventilen und Pumpen
Hydraulischer Abgleich
Dokumentation, Abnahmeprotokolle

## Slide 36: FESTLEGUNG DES ZIELWERTES
Niedrigenergiehaus
Heizwärmebedarf  70 kWh/m2 a
KfW-Effizienzhaus 55
Primärenergiebedarf  55% der EnEV-Anforderungen
Wärmeverlust der Gebäudehülle  70% der EnEV-Anforderungen
Passivhaus
Heizwärmebedarf  15 kWh/m2 a

## Slide 37
Die Energieeinsparverordnung EnEV

## Slide 38: Zentrale Anforderungen der Energieeinsparverordnung 2014 (EnEV)
Der Jahresprimärenergiebedarf von Gebäuden darf einen bestimmten Höchstwert nicht überschreiten.
Der Transmissionswärmeverlust bezogen auf die wärmeübertragende Gebäudeoberfläche darf einen bestimmten Höchstwert nicht überschreiten.
Gebäude sind dauerhaft luftdicht entsprechend dem Stand der Technik auszuführen.
Der Einfluss konstruktiver Wärmebrücken auf den Energiebedarf ist nach den Regeln der Technik so gering wie möglich zu halten.
Sicherung des sommerlichen Wärmeschutzes

## Slide 39: BERECHNUNG der maximal zulässigen Werte
Das Referenzhaus hat die gleiche Geometrie, Gebäudenutzfläche und Ausrichtung wie das geplante Wohngebäude.
Referenzgebäudeverfahren nach EnEV

## Slide 40: Berechnung der maximal zulässigen Werte

## Slide 41
Deckblatt

## Slide 42
Bedarf
„… Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische Werte nach der EnEV pro m2 Gebäudenutzfläche AN…“

## Slide 43
ERNEUERBARE ENERGIEN WÄRME GESETZ

## Slide 44
NUTZUNGSPFLICHT
für erneuerbare Energien
Neubauten, Bauantrag nach 1.1.09: bundesweite Verpflichtung zur Nutzung für alle Gebäude mit AN > 50 m2, die beheizt oder gekühlt werden.
Altbauten: Die Bundesländer können hier eigene Verpflichtungen festlegen (Bsp. BaWü)

## Slide 45
ANTEIL DER
ERNEUERBAREN

## Slide 46
ANFORDERUNGEN
Solarkollektoren: 15% Deckungsanteil Vereinfacht: Wohngebäude mit max. 2 WE: mind.: 0,04 m2 Apperturfläche pro m2 AN Wohngebäude mit mehr als 2 WE: mind.: 0,03 m2 Apperturfläche pro m2 AN
… Feste Biomasse: bis 50 kW: Kesselwirkungsgrad ≥ 86% ermittelt nach DIN EN 303-5 (1999-6)

## Slide 47
ANFORDERUNGEN
Geothermie und Umweltwärme: Mindest-JAZ: Luft/Wasser-WP + Luft/Luft-WP: JAZ ≥ 3,5 Alle anderen WP: JAZ ≥ 4,0 Wenn WW durch WP erfolgt: Luft/Wasser-WP + Luft/Luft-WP: JAZ ≥ 3,3 Alle anderen WP: JAZ ≥ 3,8 Berechnung der JAZ nach Regeln der Technik inklusive sämtlichem Hilfsstrom. Wärmezähler ist einzubauen – außer bei Sole/Wasser- und Wasser/Wasser WP, wenn Vorlauftemperatur ≤ 35°

## Slide 48
Ersatzmaßnahmen
Wärmeenergiebedarf zu 50 % aus Abwärmenutzung mit WP oder RLT mit WRG oder unmittelbar aus KWK-Anlage
Energieeinsparung
Nah- oder Fernwärmenutzung
EE-Maßnahmen und Ersatzmaßnahmen können kombiniert werden.

## Slide 49
Anforderungen
an Ersatzmaßnahmen
Abwärmenutzung RLT-Anlage mit WRG: Wärmerückgewinnungsgrad ≥ 70% und Leistungszahl: genutzte Wärme/Strom ≥ 10
KWK Effizienzkriterien nach EU-Richtl.2004/8/EG
Energieeinsparung (EnEV – 15%) für QP und HT‘
Wärmenetze, Nah- und Fernwärme Wesentlich aus EE oder mind. 50 % Abwärme oder mind. 50 % KWK

## Slide 50
Angaben zum EEWärmeG im Energieausweis auf Seite 2
BERECHNUNG der maximal zulässigen Werte

## Slide 51
NACHWEISE
Solarkollektoren: Zertifikat „Solar Keymark“, Fläche durch „Verpflichteten“
Gasförmige und flüssige Biomasse: 5 Jahre lang durch Abrechnungsvorlage bis zum 30.6. des Folgejahres - danach 10 Jahre lang aufbewahren
Feste Biomasse: wie oben ohne Stichtag 30.6.
Darüber hinaus durch Bescheinigung eines Sachkundigen, Anlagenherstellers Fachbetriebs oder Anlagenbetreibers bei Wärmenetzen. Bei Anlagen innerhalb von 3 Monaten ab dem Inbetriebnahmejahr vorlegen und 5 Jahre aufbewahren.

## Slide 52
Zuständige Behörde
wird nach Landesrecht bestimmt bisher gibt es keine in RLP
Überprüfung
Die zuständigen Behörden müssen durch geeignete Stichprobenverfahren die Erfüllung der Pflicht und die Nachweise kontrollieren. Dazu dürfen Grundstücke, Wohnungen etc. betreten werden.
Bußgelder bis zu 50.000 bzw. bis zu 20.000 €

## Slide 53
WÄRMEDÄMMUNG DER GEBÄUDEHÜLLE

## Slide 54
WÄRMEDÄMMUNG
Die Wärmedämmung sollte den beheizten Bereich möglichst lückenlos umschließen!

## Slide 55: Beheizten Bereich genau identifizieren

## Slide 56: Beheizten Bereich genau identifizieren
20°C
5°C
- 2°C
- 10°C
- 10°C
Kellerabgang durch Tür geschlossen

## Slide 57: Direkt oder indirekt beheizter Bereich
- 10°C
5°C
- 2°C
- 10°C
20°C
10°C
20°C
- 10°C
- 2°C

## Slide 58: Direkt oder indirekt beheizter Bereich
20°C
5°C
- 2°C
- 10°C
- 10°C

## Slide 59: Direkt oder indirekt beheizter Bereich
20°C
5°C
- 2°C
- 10°C
- 10°C

## Slide 60: TRANSMISSIONSWÄRMEVERLUSTE
- 10°C
10°C
20°C
- 2°C
- 10°C
20°C
5°C

## Slide 61: WÄRMEDÄMMUNG
- 10°C
5°C
- 2°C
- 10°C
20°C
10°C
20°C

## Slide 62: WICHTIGE KENNGRÖßEN
Je niedriger der
ג-Wert (Wärmeleit-fähgikeit) eines Bau- oder Dämmstoffs liegt, um so besser ist die Dämmwirkung
Je niedriger der
U-Wert (k-Wert)
eines Bauteils liegt, um so besser ist der Wärmeschutz des Bauteils
Bau- und Dämmstoffe
Bauteile

## Slide 63: WÄRMEDÄMMSTANDARDS im Vergleich
Bauteil | EnEV-Standard* |  | Energiesparhaus | 
 | U-Wert W/(m2 K) | Wanddicke/ Dämmstärke cm | U-Wert W/(m2 K) | Wanddicke/ Dämmstärke cm
Außenwände | 0,25 - 0,40 | 36,5 cm oder 24 cm + Dämmung | 0,15 - 0,3 | (10)15 - 20 Außenwand-dämmung
Fenster | 1,0 - 1,4 | - | 1,1 - 1,3 | -
Dächer | 0,2 - 0,25 | 16 - 25 | 0,15 - 0,2 | 25 - 32
Kellerdecke | 0,3 - 0,4 | 6 - 12 | 0,25 - 0,3 | 12 - 18
*Verschärfung der Anforderungen an Neubauten ab 2016:
Zulässiger Jahres-Primärenergiebedarf -25%, Wärmedämmung der Gebäudehülle ca. -20%

## Slide 64: WÄRMEDÄMMSTANDARDS im Vergleich
Bauteil | Energiesparhaus |  | Passivhaus | 
 | U-Wert W/(m2 K) | Wanddicke/ Dämmstärke cm | U-Wert W/(m2 K) | Wanddicke/ Dämmstärke cm
Außenwände | 0,15 - 0,3 | (10)15 - 20 Außenwand-dämmung | ≤ 0,15 | 25 - 40
Fenster | 1,1 - 1,3 | - | ≤ 0,8 | -
Dächer | 0,15 - 0,2 | 25 - 32 | ≤ 0,10 | 40
Kellerdecke | 0,25 - 0,3 | 12 - 18 | ≤ 0,15 | 25 - 40

## Slide 65: Kann eine Wand atmen, ob gedämmt oder ungedämmt?

## Slide 66: Aus Meyers Lexikon Atmung: Gasaustausch der Lebewesen mit ihrer Umwelt Atem: der Luftstrom, der beim Ausatmen der Lunge entweicht.

## Slide 67: Auch Wohngebäude brauchen einen regelmäßigen Luftaustausch, um Gerüche, CO2 und Feuchtigkeit nach draußen zu transportieren. Wie viel geht davon durch die Wand?

## Slide 68: Massive verputzte Wände – ob gedämmt oder ungedämmt – sind nicht luftdurchlässig !! Es findet lediglich eine Diffusion von Wasserdampf statt – auch dann, wenn die Wand gedämmt ist!

## Slide 69: Im Winter wandern maximal 3 % der Feuchtigkeit, die insgesamt nach draußen transportiert wird, durch die Gebäudehülle. Bei einem EFH sind dies ca. 50 Liter in der Heizperiode. 97 % der Feuchtigkeit gehen durch die Lüftung nach draußen – ca. 1.500 bis 2.000 Liter !!

## Slide 70: Verursacht Wärmedämmung eine Schimmelbildung in den Innenräumen? Nein – im Gegenteil. Sie schützt davor.

## Slide 71
24 cm Massivwand mit U-Wert: 1,45 W(m2K)

## Slide 72
24 cm Massivwand mit 16 cm WDVS, λ=0,035 W/(mK) U-Wert: 0,19 W(m2K)
Temperatur-Schichtdicken-Diagramm [ °C ]
19,3
-9,8
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
innen Dicke d [ m ] aussen

## Slide 73
24 cm Massivwand mit 6 cm Innendämmung, λ=0,040 W/(mK) U-Wert: 0,45 W(m2K)

## Slide 74
AUSSENWAND

## Slide 75: AUßENWANDKONSTRUKTIONEN
s
d
Monolithische Außenwand
17,5 cm
oder
24 cm
d
Zweischalige Außenwand mit WDVS
Holzrahmenwand mit Holzfassade oder Vormauerschale
d

## Slide 76: U-Werte im Vergleich
Monolithische
Außenwände
d

## Slide 77: U-Wert
d
17,5 cm
oder
24 cm
d
17,5 cm
24 cm
λ-Wert der Dämmung: 0,040 W/(mK)

## Slide 78
FENSTER

## Slide 79: VERGLASUNG
Isolierverglasung in Altbauten
UG = 2,6 – 3,2 W/(m2 K)
Wärmeschutzverglasung
UG = 0,9 – 1,2 (W/m2 K)
Luft
Edelgas
Lichtdurchgang 81 %
Lichtdurchgang 76 %
Strahlungsdurchgang
g = 0,77
Strahlungsdurchgang
g = 0,62
Außen-temperatur
= -10°
Außen-temperatur
= -10°
Raumlufttemperatur = 20°
Raumlufttemperatur = 20°
Oberflächentemperatur = 8°
Oberflächentemperatur = 14,5°
Bedampfung mit Edelmetall

## Slide 80: VERGLASUNG
2-fach-Wärmeschutzverglasung
UG = 0,9 – 1,2 W/(m2 K)
Edelgas
Lichtdurchgang 76 %
Strahlungsdurchgang
g = 0,62
Außen-temperatur
= -100
Raumlufttemperatur = 200
Oberflächentemperatur = 14,50
3-fach-Wärmeschutzverglasung
UG = 0,5 – 0,8 W/(m2 K)
Edelgas
Lichtdurchgang 66 %
Strahlungsdurchgang
g = 0,50
Außen-temperatur
= -100
Raumlufttemperatur = 200
Oberflächentemperatur = 170
Bedampfung mit Edelmetall
Bedampfung mit Edelmetall

## Slide 81: FENSTER
Ug
Uf
ψfg
Der U-Wert UW eines Fensters besteht aus 3 Teilen
UW =
Ag . Ug + Af . Uf + lg . ψg
Ag + Af
Ax = Fläche

## Slide 82: Spektrum von Uf-Werten
Quelle: Energiesparinformation 1, IWU Darmstadt

## Slide 83: FENSTER IM PASSIVHAUS

## Slide 84: FENSTER IM PASSIVHAUS

## Slide 85: WECHSELWIRKUNG Fenstergröße, Abstandhalter und Glasqualität

## Slide 86: EINBAU VON FENSTERN
Welche Position für das Fenster?
Wie dämmt man richtig?

## Slide 87: FENSTER mit hohem Wärmeschutz WAND mit geringer Wärmedämmung
Fenster vor der Wand
Blendrahmen
überdämmt
Generell ist es die beste Lösung, wenn das Fenster
in das 1. Drittel der Dämmung gesetzt wird.

## Slide 88: FENSTER LUFTDICHT EINBAUEN
PU-Schaum ergibt keinen luftdichten Einbau!!

## Slide 89
Dämmung geht bis zum Fensterrahmen
Rollladenschiene sitzt davor

## Slide 90
Fenster mit
Wärmeschutzverglasung Kosten 250-500 € pro m2
Je nach Qualität von
Verglasung und Rahmen

## Slide 91
DACH

## Slide 92: DACHKONSTRUKTIONEN
s
Zwischensparren-dämmung
d
d
d
Zwischen- mit zusätzlicher Untersparren-dämmung
Zwischen mit zusätzlicher Aufsparren-dämmung

## Slide 93: DACHKONSTRUKTION
d
Dachziegel
Lattung
Konterlattung
Holzweichfaserplatte
Sparren/Dämmung
Kantholz/Dämmung
Dampfbremse
Gipskarton
Eine Unterdachkonstruktion mit einer Holzweichfaserplatte hat viele Vorteile – sie ist:
stabil, dampfdiffusionsoffen, wärmedämmend

## Slide 94: U-WERT DACH
d
d
Annahme: Dämmstoff mit λ=0,035 W/(mK), Sparrenanteil 15 %
d

## Slide 95: DACHTRAUFE beim Sparrendach Mit Abseitenwand
Die Dämmung muss lückenlos aneinander anschließen
Bildquelle: Wärmebrückenkatalog, Ingenieurbüro Hauser, Kassel

## Slide 96: ORTGANG BEIM SPARRENDACH
Die Dämmung muss lückenlos aneinander anschließen
Bildquelle: Wärmebrückenkatalog, Ingenieurbüro Hauser, Kassel

## Slide 97: INNENWAND IM DACH
Die Innenwand, die in die Dachfläche reicht, braucht eine Kopfdämmung
Bildquelle: Wärmebrückenkatalog, Ingenieurbüro Hauser, Kassel

## Slide 98
Keller

## Slide 99
Keller unbeheizt
Wand und Kellerdecke
außengedämmt
Bildquelle: Wärmebrückenkatalog, Ingenieurbüro Hauser, Kassel
BEISPIEL EINER BODENPLATTE

## Slide 100
Keller beheizt
Wand außengedämmt
Bodenplatte innengedämmt
Erste Steinlage wärmedämmend
Bildquelle: Wärmebrückenkatalog, Ingenieurbüro Hauser, Kassel
BEISPIEL EINER BODENPLATTE

## Slide 101
Keller beheizt
Wand außengedämmt
Bodenplatte außengedämmt
Bildquelle: Wärmebrückenkatalog, Ingenieurbüro Hauser, Kassel
BEISPIEL EINER BODENPLATTE

## Slide 102: Beispiel einer Bodenplatte
Keller beheizt
Wand außengedämmt
Bodenplatte außengedämmt
Bildquelle: Wärmebrückenkatalog, Ingenieurbüro Hauser, Kassel

## Slide 103
WÄRMEBRÜCKEN

## Slide 104: THERMOGRAFIE UND REALAUFNAHME Fachwerkhaus-Neubau
Quelle: Gesellschaft für rationelle Energieverwendung e.V. (GRE), Wärmebrücken im Neubau

## Slide 105: THERMOGRAFIE UND REALAUFNAHME Mehrfamilienhaus-Neubau
Quelle: Gesellschaft für rationelle Energieverwendung e.V. (GRE), Wärmebrücken im Neubau

## Slide 106: THERMOGRAFIE UND REALAUFNAHME Dachgaube
Quelle: Gesellschaft für rationelle Energieverwendung e.V. (GRE), Wärmebrücken im Neubau

## Slide 107: THERMOGRAFIE UND REALAUFNAHME auskragender Betonboden
Quelle: Gesellschaft für rationelle Energieverwendung e.V. (GRE), Wärmebrücken im Neubau

## Slide 108: WÄRMEBRÜCKEN
Geometrisch bedingte Wärmebrücken:
Die wärmeaufnehmende Innenoberfläche ist kleiner als die wärmeabgebende Außenoberfläche
Ti = 200C
Ta = -100C
= 24 cm
T = 10 0C
U-Wert der Wand = 0,51 W/m2 K
 = 0,21 W/m K
Bildquelle: Wärmebrückenkatalog, Ingenieurbüro Hauser, Kassel

## Slide 109: WÄRMEBRÜCKEN
Geometrisch bedingte Wärmebrücken:
Die wärmeaufnehmende Innenoberfläche ist kleiner als die wärmeabgebende Außenoberfläche
Ti = 200C
Ta = -100C
= 36,5 cm
T = 15,6 0C
U-Wert der Wand = 0,28 W/m2 K
 = 0,11 W/m K
T = 17,9 0C

## Slide 110: WÄRMEBRÜCKEN
Geometrisch bedingte Wärmebrücken:
Die wärmeaufnehmende Innenoberfläche ist kleiner als die wärmeabgebende Außenoberfläche
T = 17,4 0C
Ti = 200C
T = 18,6 0C
= 17,5 cm
Ta = -100C
= 20 cm
U-Wert der Wand = 0,186 W/m2 K
17,5 cm Kalksandstein mit
20 cm WDVS

## Slide 111: WÄRMEBRÜCKEN
Konstruktive Wärmebrücken:
Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit durchstoßen ein Außenbauteil mit besserem Wärmeschutz
Bsp. Balkonanschluss

## Slide 112: BEISPIEL: DECKENANSCHLUSS monolithische Bauweise
Konstruktive Wärmebrücken:
Wärmebrückenverlust wird durch Dämmstreifen deutlich reduziert
Dämmstreifen sollte deutlich über die Dicke des Auflagers hinaus gehen
Bei einer Außenwanddämmung entfällt dieses Problem
Bildquelle: Wärmebrückenkatalog, Ingenieurbüro Hauser, Kassel

## Slide 113: Mauerkronen von Innen- und Trennwänden
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 114: Kopfdämmung von Innen- und Trennwänden
Bildquelle: Wärmebrückenkatalog, Ingenieurbüro Hauser, Kassel

## Slide 115: WÄRMEBRÜCKEN
Wärmebrückenkonzept
Identifikation aller Wärmebrücken im Gebäudeschnitt mit Lösungsvorschlägen in Tabellenform

## Slide 117: GUTER WÄRMESCHUTZ Qualität, die man sieht
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 118
LUFTDICHTHEIT

## Slide 119: §6 EnEV 2014
  Dichtheit, Mindestluftwechsel
Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass die wärmeübertragende Umfassungsfläche einschließlich der Fugen dauerhaft luftundurchlässig entsprechend den anerkannten Regeln der Technik abgedichtet ist. Wird die Dichtheit nach Satz 1 überprüft, kann der Nachweis der Luftdichtheit bei der nach §3 Absatz 3 und §4 Absatz 3 erforderlichen Berechnung berücksichtigt werden, wenn die Anforderungen nach Anlage 4 eingehalten sind.

## Slide 120: EnEV, Anlage 4 Nr. 2
  Nachweis der Dichtheit des gesamten Gebäudes
Wird eine Überprüfung der Anforderungen nach §6 (1) durchgeführt, so darf der nach DIN EN 13829:2001-02 mit dem Verfahren B bei einer Druckdifferenz zwischen Innen und Außen von 50 Pa gemessene Volumenstrom –bezogen auf das beheizte Luftvolumen – bei Gebäuden
  ohne raumlufttechnische Anlage n50 = 3 h-1
  mit raumlufttechnischen Anlagen n50 = 1,5 h-1
nicht überschreiten.

## Slide 121
Das kann an undichten Stellen passieren!

## Slide 122: Gründe für eine luftdichte Gebäudehülle
Vermeiden von Bauschäden
Vermeiden von Zugluft
Vermeiden unnötiger Lüftungswärmeverluste
Verbesserter Schallschutz
(Außenlärm, Nachbarwohnungen)
Höhere Luftqualität (z.B. geringere Radonbelastung im Keller)
Schon bei mäßig dichten Gebäuden mit Niedrigenergiehausanspruch kann der Jahresheizwärmebedarf um 30 % höher ausfallen als erwartet.

## Slide 123: LÜFTUNGSWÄRMEVERLUSTE - Kontrollierte und unkontrollierte
- 10°C
10°C
20°C
- 2°C
- 10°C
5°C
20°C
Fensterlüftung
Luftundichtheiten
20°C
20°C

## Slide 124: LUFTDICHTHEITSEBENE
- 10°C
10°C
20°C
- 2°C
- 10°C
5°C
20°C

## Slide 125: LUFTUNDICHTHEITEN
- 10°C
10°C
20°C
- 2°C
- 10°C
5°C
20°C
Rollladenkasten
Türen
Fenster
Durchdringungen
Materialmix

## Slide 126: LUFTDICHTHEITSEBENE
- 10°C
10°C
20°C
- 2°C
- 10°C
5°C
20°C
10°C
5°C
10°C
5°C
10°C
5°C

## Slide 127: LUFTDICHTHEITSTEST bzw. Blower-Door-Test
Messung des Luftvolumenstroms durch die Gebäudehülle bei einer Druckdifferenz von 50 Pa bei Unterdruck und bei Überdruck.

## Slide 128: UNTERDRUCKTHERMOGRAFIE einer Dachwohnung
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 129: THERMOGRAFIE eines Dachflächenfensters
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 130: THERMOGRAFIE einer Dachbodenluke
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 131: UNTERDRUCKTHERMOGRAFIE einer Außenwand im EG
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 132: LUFTDICHTHEIT UND WINDDICHTHEIT
d
Holzweichfaserplatte =
Winddichtung
Sparren/Dämmung
Kantholz/Dämmung
Dampfbremse =
Luftdichtung
Gipskarton
Luftdichtung verhindert warme Luftströmung von innen durch die Konstruktion
Winddichtung verhindert kalte Luftströmung von außen in die Konstruktion

## Slide 133: WASSERDAMPFSTROM durch Fugen und Ritze im Dach
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 134
ORTGANG:
Zugluft in einer Dachwohnung

## Slide 135: UNDICHTHEIT am Anschluss Dach-Außenwand
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 136: VORPROGRAMMIERTER FEUCHTESCHADEN
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 137: PLANUNGSFEHLER
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 138: Werkseitig eingebauter Folienkragen für Dachflächenfenster
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 139: LUFTDICHTER FENSTEREINBAU

## Slide 140: LUFTDICHTER FENSTEREINBAU

## Slide 141: Mit PE-Folie luftdicht verklebte Fläche
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 142: Luftdicht verklebte Fläche mit Kraftpapier und Latexkleber
Quelle: Impulsprogramm Hessen

## Slide 143
SO BESSER NICHT

## Slide 144
SO BESSER NICHT

## Slide 145: PLANUNGSOPTIMIERUNG Grundlagen
  Luftdichtheitskonzept
Markierung der luftdichten Ebene im Gebäudeschnitt
Angaben zur Lage, zu den flächen- und fugendichtenden Materialien und zu den Verbindungsmitteln
Ausführungsplan mit Hinweisen zu den Montagetechniken und der Bauabfolge für die einzelnen Gewerke
Blower-Door-Messung: Zielwert n50 < 1 h-1

## Slide 146
Luftdichtheitskonzept
Identifikation aller kritischen Stellen im Gebäudeschnitt mit Lösungsvorschlägen in Tabellenform
NACHWEIS LUFTDICHTHEIT

## Slide 148: TYPISCHE PROBLEMPUNKTE
Alle Durchdringungen von Außen bzw. unbeheizten Räumen zu beheizten Räumen wie
  Heizungs- und Wasserrohre
  Zu- und Abluftrohre der Lüftungsanlage
  Schornstein, Antennenmast
  Solaranlage
  Installationsschächte
  Kanalentlüftungsrohre
Einbauspülkästen
Steckdosen
Rollladenkästen
Quelle, hessenEnergie Wiesbaden

## Slide 149
Rollladengurtdurchführungen
Deckenstrahlereinlassungen
Lichtauslässe
Kamin
Aufhängungen der Heizung
Übergänge von Fenster und Fensterbank zur Wand oder zum Dach
Fußboden – Wand – Anschluss
Anbringung von Dampfsperren /-bremsen an Mauerwerk bzw. Holzkonstruktion
Quelle, hessenEnergie Wiesbaden
TYPISCHE PROBLEMPUNKTE

## Slide 150
Anschlussbereich der einzelnen Dampfsperrenbahnen
Anschluss Innen/Außenwand bei Holzkonstruktionen
Fehlende Dichtungen an Spitzbodenluke, Abseiten- und Kellertüren
(siehe auch „Blower-Door-Messung“, Leitfaden für Bauherren und Planer auf www.hessenenergie.de
Quelle, hessenEnergie Wiesbaden
TYPISCHE PROBLEMPUNKTE

## Slide 151
Luftdichtheitsbahn (Folie oder armierte Baupappe)
Doppelseitiges Klebeband oder Klebemasse
Luftdichtheit im Dach
Anpresslatte
langfristig sicherste Variante

## Slide 152
Luftdichtheitsbahn (Folie oder armierte Baupappe)
Doppelseitiges Klebeband oder Klebemasse
Luftdichtheit im Dach

## Slide 153
Luftdichtheitsbahn (Folie oder armierte Baupappe)
Einseitiges spezielles Klebeband
Luftdichtheit im Dach

## Slide 154
Luftdichtheitsbahn (Folie oder armierte Baupappe)
Luftdichtheit im Dach
Doppelseitiges spezielles Klebeband

## Slide 155
Luftdichtheitsbahn
Luftdichtheit im Dach
Anschluss an Giebelwand
Gipskarton
Putzträger z.B. Streckmetall

## Slide 156
Luftdichtheitsbahn
Luftdichtheit im Dach
Anschluss an Giebelwand
Gipskarton
Komprimiertes Dichtungsband
Anpresslatte

## Slide 157
Luftdichtheitsbahn
Luftdichtheit im Dach
Anschluss an eine Dachpfette
Bahnenstreifen rutschsicher
Einseitiges spezielles Klebeband

## Slide 158
LÜFTUNG

## Slide 160: LUFTENTFEUCHTUNG durch einfachverglaste Fenster
Quelle: Impulsprogramm Hessen
Gut 2/3 der Entfeuchtungswirkung von Altfenstern entfiel auf den Tauwasser-ausfall auf der Scheibe. Niedrige Temperaturen und Kältezonen waren der Preis.

## Slide 161: GUTE RAUMLUFTQUALITÄT DURCH
Vermeiden von Emissionsquellen
Abfuhr lokalisierter Emissionen
Regelmäßiger Gesamtluftaustausch

## Slide 162: LÜFTUNGSDAUER BEI FENSTERLÜFTUNG abhängig von der Außentemperatur
Jahreszeit | Notwendige Lüftungszeit für einen Luftwechsel bei Stoßlüftung und Windstille
Dezember, Januar, Februar | 4 bis 6 Minuten
März, November | 8 bis 10 Minuten
April, Oktober | 12 bis 15 Minuten
Mai, September | 16 bis 20 Minuten
Juni, Juli, August | 25 bis 30 Minuten

## Slide 163: FENSTERLÜFTUNG HAT MÄNGEL
Keine dauerhafte sondern nur kurzfristige Lufterneuerung
Bei Abwesenheit der Bewohner findet kein Feuchte- und Schadstofftransport nach draußen statt
Die Durchlüftung des Gebäudes findet nur ungleichmäßig statt
Der Luftaustausch in den Schlafzimmern ist erschwert
In Erdgeschosswohnungen besteht Einbruchgefahr
In den oberen Stockwerken sammelt sich verbrauchte Luft von unten
Die Lüftungsdisziplin der Bewohner ist sehr unterschiedlich
An Straßen mit viel Verkehr bedeutet Lüften eine Lärmbelästigung
An windstillen Tagen in der Übergangszeit dauert ein Luftaustausch sehr lange

## Slide 164: MECHANISCHE ABLUFTANLAGE
Leistung des Ventilators: 20 W im Einfamilienhaus
Jahresstromverbrauch: ca. 150 kWh/a
Schlafzimmer
Bad
Wohnzimmer
Küche
Investitionskosten bei einem Einfamilienhaus:
ca. 4.000,- €
Zuluft
Zuluft
Abluft
Abluft
Fortluft

## Slide 165: Lüftungsanlage mit Wärmerück-gewinnung
Leistung der Ventilatoren: 50 W im Einfamilienhaus
Jahresstromverbrauch: ca. 400 kWh/a
Schlafzimmer
Bad
Wohnzimmer
Küche
Investitionskosten bei einem Einfamilienhaus:
ca. 8.000,- €
Fortluft
Außenluft
Zuluft
Zuluft
Abluft
Abluft

## Slide 166: VORTEILE EINER LÜFTUNGSANLAGE
Es findet ein dauerhafter hygienischer Luftwechsel statt
Gleichmäßige Lufterneuerung auch nachts und bei Abwesenheit
Gleichmäßig geringe Schadstoffkonzentration in der Raumluft
Gerüche aus Küche, Toilette und Bad werden sofort abgesaugt
Die Luftfeuchtigkeit steigt nicht übermäßig an
Fenster können zu bleiben, müssen es aber nicht
Allergiker freuen sich über weniger Blütenpollen im Haus

## Slide 167: ZUTATEN FÜR ENERGIESPARHÄUSER
 | EnEV | Energie-effizienzhaus | Passivhaus
Dämmung | Standard | Erhöht | Maximal
Lüftung | Fenster | Fenster oder Lüftungsanlage ohne/mit WRG | Lüftungsanlage mit WRG erforderlich
Wärmebrücken | Standardlösungen üblich | eindämmen | vermeiden
Luftdichtheit | Standardlösungen üblich (Zufall) | Erhöhte Anforderungen | Höchste Anforderungen
Luftdichtheits-messung | Sinnvoll | Notwendig | Unbedingt erforderlich

## Slide 168
ANLAGENTECHNIK

## Slide 169: BESTANDTEILE EINER HEIZUNGSANLAGE
Heizkessel
Warmwasser-speicher

## Slide 170: DER ENERGIEWANDLER und die Versorgungsalternativen
Quelle: ANDREkonzepte, eigene Zusammenstellung

## Slide 171: PREISENTWICKLUNG VON BRENNSTOFFEN

## Slide 172
Foto: H. Obermeyer
Foto: H. Obermeyer
Heizungen von gestern ...und heute

## Slide 173: HEIZUNGEN von gestern und heute
Heizungen von gestern ...und heute

## Slide 174
30 °C
90 °C
60 °C
90 °C
Konstant- Temperaturkessel
Kesseltemperatur-
Thermostat
Handventil
Pumpe
Heizkörper
H. Obermeyer

## Slide 175
M
90 °C
55 °C
65 °C
60 °C
Konstant- Temperaturkessel
Thermostatventil
Mischer- Temperaturregelung
Heizkörper
H. Obermeyer

## Slide 176
65 °C
55 °C
65 °C
60 °C
Heizkörper
Regelung- und Steuersystem
Thermostatventil
Niedertemperatur-
oder Brennwertkessel
H. Obermeyer

## Slide 177
55 °C
45 °C
55 °C
50 °C
Niedertemperatur-
oder Brennwertkessel
Heizkörper
Regelung- und Steuersystem
Thermostatventil
H. Obermeyer

## Slide 178
32 °C
28 °C
32 °C
30 °C
H. Obermeyer
Heizen mit "kalten" Heizungen?

## Slide 179: BEISPIELHAUS
Heizlast: 6 kW
( = 50 W/m² x 120 m²)
Heizkessel: 15 – 18 kW
Kaminofen: 5 – 12 kW

## Slide 180: MUSTERHAUS (OPT.) Kaminofen mit Wärmetauscher
Heizlast: 6 kW
( = 50 W/m² x 120 m²)
Heizkessel: 15 – 18 kW
Kaminofen: 5 – 12 kW

## Slide 181: MUSTERHAUS (OPT.) Kaminofen m. Wärmetauscher u. Solaranlage
Heizlast: 6 kW
( = 50 W/m² x 120 m²)
Heizkessel: 15 – 18 kW
Kaminofen: 5 – 12 kW

## Slide 182: ERDGAS / (BIOGAS) Aufstellort außerhalb der beheizten Hülle
Erdgasleitung
Niedertemperaturkessel
Brennwertkessel
(Blockheizkraftwerk)
Warmwasser-speicher

## Slide 183: ERDGAS / (BIOGAS) Aufstellort innerhalb der beheizten Hülle
Erdgasleitung
wandhängender Brennwertkessel
mit Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip

## Slide 184: Erdgas / (Biogas) Aufstellort innerhalb der beheizten Hülle
Erdgasleitung
wandhängender Brennwertkessel
Warmwasser-speicher

## Slide 185: ANLAGENTECHNIK Anforderungen
Effizienter Wärmeerzeuger
z.B. Brennwertkessel
Zentrale Regelung
z.B. witterungs- oder bedarfsgeführt
Raum-Regelung
z.B. Thermostatventile
Umwälzpumpen
z.B. elektronisch geregelt oder mehrstufig
Dämmung der Rohrleitungen
Dämmstärke entspricht mindestens dem Rohrleitungs-Durchmesser
Wartung
regelmäßige Inspektion von Wärmeerzeuger und aller Komponenten
Wichtig: Optimierung der Gesamtanlage inkl. Hydraulischer Abgleich

## Slide 186: HEIZUNGSKONZEPT
Aufstellort von Wärmeerzeuger und WW-Speicher
Möglichst innerhalb des beheizten Bereichs
Wärmeverteilung
Genaue Rohrnetzplanung, Dämmung, Hydraulischer Abgleich
Auslegungstemperaturen und Heizflächendimensionierung
Stromverbrauch der Umwälzpumpe und des Heizkessels
Warmwasserbereitung
Möglichst zentral mit gut gedämmtem Speicher
Wenn Zirkulationsleitung, dann mit Bedarfsanforderung oder angepasster Zeitprogrammierung

## Slide 187
alle Räume wie gewünscht warm werden, sich also beispielsweise morgens Wohnzimmer und Kinderzimmer gleichmäßig schnell aufheizen,
die Heizkörper schnell auf eine veränderte Einstellung der Thermostatventile ansprechen,
die Anlage keine Strömungsgeräusche entwickelt,
die eingesetzte Energie sehr gut ausgenutzt wird.
Quelle: Vereinigung der deutschen Zentralheizungswirtschaft e.V.
Die Heizung funktioniert optimal und komfortabel, wenn

## Slide 188
ohne hydr. Abgleich mit hydr. Abgleich
70°
65°
60°
40°

## Slide 189
Der hydraulische Abgleich gehört zu den anerkannten Regeln der Technik - festgehalten in der DIN 18380, die insbesondere bei Verträgen auf Basis der VOB zu beachten ist!
Der hydraulische Abgleich ist nach der VOB ein immer zu leistender Teil der Bauleistungen!
ÜBRIGENS
Quelle: Jagnow, Wolff: Optimus – Optimierung von Heizungsanlagen, www.delta-q.de

## Slide 190: BRENNWERTKESSEL
Optimale Ausnutzung des Energiegehalts des Brennstoffs
Bei Erdgas steigt der Jahresnutzungsgrad um bis zu 11%, bei Heizöl um bis zu 6%
Gut kombinierbar mit niedrigen Heizwassertemperaturen
Einbau eines Luft-Abgas-Systems sehr sinnvoll
Bei Gas als Brennstoff ist keine Neutralisation des Kondensats erforderlich

## Slide 191: WÄRMEPUMPEN mit Erdwärmekollektor mit Erdwärmesonde

## Slide 192: WÄRMEPUMPEN
Grundsätzlich sollte nur monovalente und nicht monoenergetische Betriebsweise realisiert werden
Die Warmwasserbereitung sollte unbedingt mit einbezogen werden
Niedrige Vorlauftemperaturen bei der Verteilung anstreben
Die Jahresarbeitszahl sollte deutlich über 3 liegen und vertraglich vereinbart werden
Neben dem Stromzähler sollte immer ein Wärmezähler eingebaut werden
Zu jeder Wärmepumpe gehört ein Sondervertrag mit dem Stromversorger. Die Preise liegen zwischen 13 und 19 Ct pro kWh
Die Investitionskosten hängen sehr stark vom Aufwand zur Erschließung der Wärmequelle ab
Eine knappe und möglichst genaue Dimensionierung ist unbedingt erforderlich
Eine Wärmepumpe reagiert viel sensibler auf Planungs- und Ausführungsfehler als Öl- oder Gaskessel

## Slide 193: WÄRMEPUMPEN

## Slide 194: PELLETHEIZUNG
Brennstoff CO2-neutral
Heizwert: 1 kg Pellets  5 kWh
Kosten: ca. 25 Ct pro kg oder
ca. 5 Ct pro kWh
Kessel sind etwa 50 bis 100 % teurer als Ölheizkessel: ca. 6 - 10.000,- €

## Slide 195
Solarspeicher
Nachheizung
CIRCO 4-Solarkreisstation
Mit Solarregler SunGo X
Sonnenkollektoren
Warmwasser für
Küche und Bad
Wagner-Solar, Cölbe
THERMISCHE SOLARANLAGE
zur Warmwasserbereitung, Kosten ca. 5.000,-€
Solarkreisstation mit Solarregler
Notes: Wie entsteht eigentlich Wärme aus der Sonne?
Funktionsweise einer einfachen Kollektoranlage zur Warmwasserbereitung
Egal ob die Sonne scheint oder sich hinter den Wolken versteckt, ihre Strahlen werden vom Kollektor eingesammelt und festgehalten. Dafür sorgen besonders beschichtete Bleche und die Glasscheibe.
Dem Kollektor wird heiß und immer heißer: die Wärme muss woanders hin. Die Lösung liegt ganz in der Nähe: unter den Blechen sind Kupferrohre befestigt. Dort fließt eine Flüssigkeit, die die Wärme abtransportiert. Dafür sorgt die Regeleinheit mit Kollektorpumpe. Die Wärme wird zum Trinkwasserspeicher weiter geleitet und dort an das Wasser im Speicher abgegeben. Das Wasser erwärmt sich. Und steht dann auch nachts oder an Regentagen zur Verfügung.
Für die Planung ist die Menge des Warmwasserverbrauchs der Familie wichtig. In der Regel werden 40 Liter warmes Wasser pro Person und Tag angesetzt. Danach lassen sich die Kollektorfläche und die Größe des Warmwasserspeichers berechnen. Der Warmwasserspeicher von Familie Bartels benötigt eine Stellfläche von etwa 1m² bei ca. 2m Höhe. Für das Dach wird eine Kollektorfläche von 6 m² ausreichen. Sie liefert durchschnittlich 60% der Energie, die die vierköpfige Familie zur Warmwasserbereitung benötigt. Die Installation dauert zwei bis drei Tage.
Mit einer solarthermischen Anlage kann Familie Bartels jährlich 150-200 Liter Heizöl oder 1.500-2.000 kWh Strom einsparen. Das entspricht 1.000kg CO2
Es ist dringend zu empfehlen, in den Solarkreis noch einen Wärmemengenzähler einzubauen (Kosten ca. 300-500 Euro), um die Funktionsweise der Anlage kontrollieren zu können.
Solaranlagen sollten regelmäßig gewartet werden (alle zwei bis drei Jahre).

## Slide 196
SOLARANLAGE
Zur Warmwasserbereitung
und Heizungsunterstützung,
Kosten ca. 12.-14.000,-€
Notes: Holzheizung mit Solaranlage
Für die Planung von Familie Knauer ist ein vollautomatischer Pellet-Ofen im Wohnzimmer geeignet, der einen Teil seiner Wärme auch an die Zentralheizung abgibt. Pelletkaminöfen mit Heizungsanbindung müssen hydraulisch an einen Pufferspeicher angeschlossen sein.
Für die Warmwasserbereitung sollte der Pellet-Ofen mit einer thermischen Solaranlage kombiniert werden. Kombispeicher zur Warmwasserbereitung sind sinnvoll. Über einen Pufferspeicher sind der Pellet-Ofen (Einzelofen oder Zentralheizung) und die Solaranlage miteinander verbunden.
Mit dieser sinnvollen Kombination erhält Familie Knauer die optimale Lösung für eine effektive umweltfreundliche Heizung und Warmwasserbereitung.
In den Sommermonaten übernimmt die Solaranlage die Warmwasserbereitung und der Ofen bleibt kalt.
Bei zu wenig Sonnenstrahlung schaltet sich die Pelletheizung automatisch an.

## Slide 197
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Energie (kWh)
Solargewinn
Warmwasser
Heizwärmebedarf
Westkämper, Elsfleth
DECKUNGSBEITRAG DER SOLARANLAGE
für Heizung und Warmwasser
Deckungsbeitrag im Jahresmittel bis zu ca. 30%.
Hängt sehr vom Gesamt-
wärmebedarf ab.
Notes: Deckungsbeitrag von Solarkollektoren zur Heizungsunterstützung
Die Daten zu dieser Grafik wurden mit dem Programm TSol errechnet. Es handelt sich um einen Neubau nach ENEV mit 130 m² Wohnfläche. Kollektorfläche 12 m²,
750 Ltr. Warmwasserspeicher.
Deckungsbeitrag der Solarkollektorfläche am Energiebedarf für Heizung und Warmwasser: bis ca. 30 %.
In einem ungedämmten Altbau wären die roten Balken etwa dreimal so hoch, so dass die solare Heizung dann nur einen winzigen Beitrag (10 %) zur Wärmeversorgung beitragen kann.
In einem Passivhaus wären die roten Balken noch wesentlich kleiner, so dass die Sonne dann einen weitaus höheren Beitrag liefern kann (70 %).
Je besser das Haus wärmegedämmt ist, desto geringer ist der Heizenergiebedarf, desto höher ist der Anteil, den die Sonne zur Versorgung des Hauses über eine Kollektoranlage beisteuern kann.

## Slide 198
KOSTEN UND WIRTSCHAFTLICHKEIT

## Slide 199: MEHRKOSTEN für Energieeffizienzhäuser
Insgesamt liegen die Mehrkosten für ein Energieeffizienz-haus bei rund 3 bis 5 % der reinen Baukosten (ohne Grundstück und Architektenleistung)
 | Mehrkosten ?
Planung | Ja
Wärmedämmung | Ja
Verglasung | Nein
Wärmebrücken reduzieren | Ja
Luftdichtheit | Ja
Kompakte Bauweise | Minderkosten möglich
Lüftungsanlage | Optional
Passive Solarenergienutzung | Nein
Heizkessel | Nein
Verteilung und Regelung | Minderkosten möglich

## Slide 200: WIRTSCHAFTLICHKEITSBETRACHTUNG beim ESH
Beispiel 1
Ein „normal“ gebautes Haus mit 150 m2 Nutzfläche hat einen Endenergiebedarf incl. Warmwasser von 90 kWh/m2a - insgesamt also 13.500 kWh oder 1.350 Liter Heizöl
Bei einem Preis von 82 Ct pro Liter Heizöl ergeben sich Kosten in Höhe von 1.107,- € pro Jahr
Das gleiche Haus als Energiesparhaus mit 50 kWh/m2a hat insgesamt einen Bedarf von 7.500 kWh oder 750 Liter Heizöl.
Dies entspricht Kosten in Höhe von 615,- € pro Jahr
Pro Jahr ergeben sich also Einsparungen in Höhe von 492,-€
In 20 Jahren summieren sich die Einsparungen auf 9840,-€ bei gleich bleibendem Heizölpreis
Steigt der Heizölpreis jährlich um 3%, ergeben sich Einsparungen in Höhe von 13.620,- €
Die Mehrkosten der Energiesparbauweise liegen bei 5.000,- bis 10.000,- €
Notes: EEH E

## Slide 201: WIRTSCHAFTLICHKEITSBETRACHTUNG beim ESH
Beispiel 2
Die Mehrkosten der Energiesparbauweise liegen bei 5.000,- bis 10.000,- €.
Die Energieeinsparung macht über 30 Jahre rund 180.000 kWh aus.
Die Kosten liegen also bei etwa umgerechnet 2,8 Ct pro eingesparter kWh.
Würde man die Energie nicht einsparen, müsste sie in Form von Brennstoff eingekauft werden.
Der aktuelle Brennstoffpreis liegt bei 8,2 Ct/kWh für Heizöl und 7 Ct/kWh für Erdgas.

## Slide 202
HEIZÖLPREIS
Entwicklung im Raum MZ/WI
Chart: Jahr
Trend

## Slide 203: DAS ENERGIEEFFIZIENZ- ODER PASSIVHAUS ist einfach das bessere Haus
Es ist
ökologisch sehr sinnvoll
Stand der Technik
ökonomisch sinnvoll
  Es setzt voraus
die bewusste Entscheidung der Baufamilie
eine gute Planung
eine sorgfältige Bauausführung
den Dialog zwischen Baufamilie, Planern und Ausführenden
Notes: Inwiefern sind die aktuellen Bauvorschriften schon so eng, dass jedes Haus ein Energieeffizienzhaus ist

## Slide 204
KFW-FÖRDERPROGRAMME
Zinsvergünstigte Kredite, Tilgungszuschüsse
Gefördert werden
Errichtung oder Ersterwerb von KfW-Effizienzhäusern 40, 55 und 70 oder vergl. Passivhäusern
Anlagen zur Stromerzeugung aus regenerativen Energien
Batteriespeichersysteme in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage

## Slide 205: FÖRDERPROGRAMM „Erneuerbare Energien“ des BMU Innovationsförderung auch für Neubauten
Große Thermische Solaranlagen
  Für Wohngebäude ab 3 WE, 20-100 m² Kollektorfläche
  Solare Warmwasserbereitung 90,- €/m2 Koll.fl.
  Kombianlagen für HZG und WW: 180,- €/m2 Koll.fl.
Biomasseanlagen
  Maßnahmen zur Effizienzsteigerung
  und Abgasminderung 850,- € je Maßnahme

## Slide 206: Förderprogramme
Ausführliche Informationen unter
www.energieberatung-rlp.de

## Slide 208: Noch Fragen?
Wir bieten Antworten

## Slide 209
Kostenlose Energieberatung in über 60 Standorten in RLP Weitere Infos unter 0800 60 75 600 (kostenfrei aus allen Netzen) www.energieberatung-rlp.de

## Slide 210
Wärmedämmung - Millionen Schafe können nicht irren!
Letzte Frage
Heizen Sie noch, oder dämmen Sie schon?

## Slide 211: Vielen dank für ihre Aufmerksamkeit
Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V.
Seppel-Glückert-Passage 10 • 55116 Mainz
energie@vz-rlp.de • www.energieberatung-rlp.de
VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!